# ПЕНЗЕНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.04.2017                                                                                                            № 682-33/6

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Пенза на 2017-2026 годы

В целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа город Пенза, руководствуясь постановлением Правительства  Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении  требований  к  программам  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании п. 9 ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ и ст. 22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа город Пенза Пензенской области на 2017-2026 годы (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в средстве массовой информации, определенном для опубликования нормативных правовых актов Пензенской городской Думы.

3. Настоящее решение Пензенской городской Думы вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава города                                                                                                           В.П. Савельев

## Приложение

к решению Пензенской городской Думы

от 26.04.2017 № 682-33/6

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Пенза на 2017-2026 годы

1. Паспорт программы

| 1) | Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Пензы |
| --- | --- | --- |
| 2) | Соисполнители программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы |
| 3) | Цели и задачи Программы | Целями настоящей Программы являются: определение долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Пензы для удовлетворения возрастающей потребности города в объектах жилищного и общественно-делового строительства; повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации на территории города Пензы; Задачами настоящей Программы являются: обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Пензы в целях реализации Генерального плана города Пензы; определение прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры города Пензы, установленной мощности и приведенной производительности головных источников инженерного обеспечения (далее - планируемый прирост нагрузок); обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса города Пензы при реализации Генерального плана города Пензы; создание условий гарантированного недискриминационного доступа потребителей к коммунальным ресурсам; определение объемов строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Пензы в соответствии с планируемым ростом нагрузок по районам города; обеспечение инвестиционной привлекательности города Пензы. |
| 4) | Целевые показатели | Перспективная обеспеченность г. Пензы коммунальными услугами, с учетом потребности застройки – 100% Надежность, энергоэффективность и развитие системы теплоснабжения – 100% Надежность, энергоэффективность и развитие системы электроснабжения – 100% Надежность, энергоэффективность и развитие системы газоснабжения – 100% Надежность, энергоэффективность и развитие системы водоснабжения и водоотведения – 100% Надежность, энергоэффективность и развитие системы объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов – 100% Качество теплоснабжения – 100% Качество электроснабжения – 100% Качество водоснабжения и водоотведения – 100% Качество газоснабжения – 100% |
| 5) | Сроки реализации Программы | 2017-2026 годы. |
| 6) | Этапы реализации Программы | I этап - 2017-2021 гг. II этап - 2022-2026 гг. |
| 7) | Объемы требуемых капитальных вложений | Общий требуемый объем финансирования за счет предприятий и организаций составляет 14151,974 млн. руб., в том числе: 2017 год – 1485,625 млн. руб.; 2018 год – 1708,688 млн. руб.; 2019 год – 922,6535 млн. руб.; 2020 год – 913,3055 млн. руб.; 2021 год – 1045,759 млн. руб.; 2022-2026 годы – 8075,943 млн. руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6,176 млн. руб., в том числе: 2017 год – 0,6171 млн. руб.; 2018 год – 0,6173 млн. руб.; 2019 год – 0,6177 млн. руб.; 2020 год – 0,6177млн. руб.; 2021 год – 0,6177 млн. руб.; 2022-2026 годы – 3,0885 млн. руб. |
| 8) | Ожидаемые результаты | Реализация Программы должна обеспечить: обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ; увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры, в том числе развитие первичного рынка жилья, увеличение частных инвестиций в жилищное строительство; модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры города Пензы: снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния городской окружающей среды; обеспечение повышения надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; развитие теплоснабжения; повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры; улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных; развитие водоснабжения и водоотведения: повышение надежности водоснабжения и водоотведения; соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; снижение уровня потерь воды. |

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура города представляет собой сложный, высокотехнологичный и аварийно-опасный механизм, требующий постоянного контроля и обслуживания. Для обеспечения  жизнедеятельности населения и создания комфортных условий проживания территория города практически пронизана сетью трубопроводов, отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации.

Программа комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры города Пензы на 2017-2026 годы (далее - Программа)  разработана на основании Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления»,  Федерального  закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ  «О  газоснабжении  в  Российской  Федерации»;  Федерального  закона  от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федерального закона от  23.11.2009 №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении, о повышении энергетической эффективности  и  о  внесении  изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации», Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских  округов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502, Постановления Правительства России от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказа Министерства регионального развития РФ от  06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Генерального плана города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 №916-44/4, Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Схемы теплоснабжения г. Пензы на период 2014-2032 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30.08.2016 № 868, Схем водоснабжения и водоотведения г. Пензы на перспективу до 2026 года, утвержденных Постановлением администрации г. Пензы от 27.08.2014 № 1001, программы перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2017-2021 гг., утвержденной Губернатором Пензенской области от 29.04.2016, Схемы и программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2016-2020 годы, утвержденной Губернатором Пензенской области и председателем правления ПАО «Газпром».

Статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом,  а  также  участие  в  организации  деятельности  по сбору (в том числе раздельному сбору) транспортированию, захоронению твердых коммунальных отходов.  Необходимость разработки Программы обусловлена перспективой развития  города Пензы,  общим  состоянием  коммунального  хозяйства,  которое  должно  обеспечивать  необходимый  объем  и  уровень электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных  вод,  утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с учетом планируемого в городе Пензе ввода объектов жилья и социальной инфраструктуры в 2017-2026 годах, а также необходимостью  установления тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности  организаций  коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ. Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Пензы разрабатывается для  обеспечения  населения  города и  всех  объектов  на  территории городского округа бесперебойным  снабжением всем комплексом централизованной инженерной инфраструктуры, для обеспечения комплексного развития всех систем коммунальной  инфраструктуры, для обеспечения потребности жилищного и промышленного строительства, развития объектов,  используемых для  утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, повышения качества производимых для  потребителей  товаров  (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации в городе.

1) Анализ текущего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры

а) Система теплоснабжения

На территории города Пензы по организации надежного обеспечения коммунальными услугами (поставки тепла и горячей воды для населения города) осуществляют свою деятельность наиболее крупные предприятия: Филиал Мордовский ПАО «Т плюс» – единая теплоснабжающая организация г. Пензы, ОАО «Т плюс теплосеть Пенза», АО «Пензтеплоснабжение», ОАО «Энергоснабжающее предприятие», МКП «Теплоснабжение города Пензы», МУП по очистке города, МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», ООО «ГКС ЭНЕРГО», ООО «Теплоцентраль», ООО «Комфорт-Сервис».

В состав филиала «Мордовский» ПАО «Т плюс» входят: Пензенская ТЭЦ-1, Пензенская ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково». Станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, как источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии предназначены для выработки электрической энергии и тепловой энергии в виде горячей (сетевой) воды и отборного пара для покрытия коммунальных нагрузок города и промышленных предприятий. Отходящими воздушными линиями ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 связана с Единой энергетической системой России.

Суммарная установленная электрическая мощность станций составляет  401 МВт, в том числе: установленная мощность ТЭЦ-1 - 385 МВт, установленная мощность ТЭЦ-2 - 16 МВт. Основные источники теплоснабжения осуществляют отпуск тепловой энергии с горячей водой на нужды отопления, вентиляции и ГВС, а также пара для промышленных потребителей.

Суммарная установленная тепловая мощность источников составляет 1935 Гкал/ч, в том числе: ТЭЦ-1 - 1168 Гкал/ч, ТЭЦ-2 -335,5 Гкал/ч, котельной Арбеково - 432 Гкал/ч.

Каждый из источников работает на собственный контур теплоснабжения. Система централизованного теплоснабжения от одного источника в Пензенском узле отсутствует (существует возможность переключения нагрузки с котельной Арбеково на Пензенскую ТЭЦ-1).

В состав основного оборудования ТЭЦ-1 входят 10 котлов и 5 турбин. В состав основного оборудования котельной Арбеково входят два паровых котла теплоснабжения типа ДЕ-25-14 и шесть водогрейных котлов суммарной тепловой мощностью 400 Гкал/ч.

Основным топливом для котлов станций является природный газ, резервным – мазут.

По филиалу «Мордовский» ПАО «Т плюс» отпуск тепла в 2012 году составил 3597 тыс. Гкал, в 2013году - 3523 тыс. Гкал (98%), в 2014 году - 3417 тыс. Гкал. (95%) и в 2015 -3100,697тыс. Гкал. (86%). Снижение отпуска тепловой энергии потребителям и абонентам связано с работой программы по энергосбережению (утепление фасадной части зданий, установка пласт.окон),  установкой приборов учета тепловой энергии на ЦТП, в элеваторных узлах многоквартирных жилых домов, учреждений и предприятий города Пензы.

Передачу тепловой энергии с горячей водой по квартальным тепловым сетям от источников теплоснабжения филиала «Мордовский» ПАО «Т плюс» осуществляет теплосетевая организация МКП «Теплоснабжение г. Пензы», которая не имеет собственных источников теплоснабжения. Отпуск тепловой энергии с горячей водой от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» по магистральным тепловым сетям осуществляется ОАО «Т плюс теплосеть Пенза». Количество отпущенной тепловой энергии с горячей водой источниками филиала «Мордовский» ПАО «Т плюс» определяется на границах ответственности по приборам учёта, установленным преимущественно в центральных тепловых пунктах. Дальнейшая транспортировка горячей воды по квартальным тепловым сетям осуществляется МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

В 2015 году реализована программа по оптимизации работы станции Пензенская ТЭЦ-1 и организации регулируемого отбора пара на турбоагрегатах Т-110-130 ст.№ 7,8. В соответствии с регулируемым отбором пара время работы турбоагрегатов сокращается на 52 дня в межотопительный период (май-сентябрь) и 97 дней в отопительный период (октябрь-ноябрь, март-апрель), что приводит к снижению расхода условного топлива.

По составу оборудования ТЭЦ-1 можно сделать вывод об отсутствии ограничений на тепловую мощность отопительных и производственных регулируемых отборов турбоагрегатов, связанных с особенностями выдачи тепловой мощности на основные, пиковые подогреватели сетевой воды.

Ограничения на тепловую мощность встроенных конденсационных пучков в режиме ухудшенного вакуума в период максимума тепловой нагрузки (в зимний период) отсутствуют.

Суммарная номинальная производительность насосов обеспечивает номинальный расход через теплофикационные установки турбоагрегатов. Поэтому отпуск тепловой энергии от подогревателей сетевой воды теплофикационных установок турбоагрегатов может производиться в полном объеме.

По суммарной производительности насосов второго подъема имеется большой резерв.

Таким образом, располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-1 равна установленной: 1168 Гкал/ч, из которой тепловая мощность отборов паровых турбин 868 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 300 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности теплофикационных отборов – 532 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 336 Гкал/ч.

Суммарная установленная мощность подогревателей сетевой воды ТЭЦ-2 составляет 152,8 Гкал/ч. Греющий пар на ПСВ-1, 2, 3, 4 и ПТО-1, 2 подается из коллектора собственных нужд 8 - 13 кгс/см². Суммарная мощность противодавлений турбоагрегатов ст.№ 1, 2 составляет 134 Гкал/ч. Таким образом, отпуск тепловой энергии от сетевых подогревателей может осуществляться в полном объеме. Имеется резерв установленной мощности подогревателей, равный19 Гкал/ч.

ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» занимается эксплуатацией тепловых сетей, находящихся в аренде в пределах границ обслуживания между источником тепловой энергии и потребителями тепловой энергии.

На обслуживании в ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» находятся 118,216 км трубопроводов водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и 29,393 км паропроводов в однотрубном исчислении от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково». Из общего количества теплотрасс, 39% (46 км) со сроком эксплуатации 25 и более лет, около 18 км теплотрасс от общего количества со сроком эксплуатации от 20 до 24 лет.

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» создано в соответствии с постановлением главы администрации города Пензы № 805 от 16.07.2007.

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» осуществляет свою деятельность по регулируемым видам деятельности, к которым относится реализация потребителям тепловой энергии, горячей воды в закрытой и открытой системе теплоснабжения, теплоносителя. При начислении и взимании платы за оказанные услуги потребителям МКП «Теплоснабжение г. Пензы» руководствуется тарифами, утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов – Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

На балансе в оперативном управлении МКП «Теплоснабжение г. Пензы» находится 127 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 6 станций смешения, 101 тепловая камера и 261,5 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении.

Таблица № 1

Информация по принятым тарифам на тепловую энергию на территории города Пензы на 2016 -2018 гг.(С НДС), руб.

| Наименование организации | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» | 1228,31 | 1296,73 | 1296,73 | 1384,35 | 1384,35 | 1401,49 |
| ЗАО «Пензенская горэлектросеть» | 827,95 | 840,75 | 840,75 | 868,97 | 868,97 | 896,46 |
| ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж» | 1233,86 | 1278,71 | 1278,71 | 1329,42 | 1329,42 | 1381,59 |
| ОАО «Энергоснабжающее предприятие» | 1621,34 | 1710,51 | 1710,51 | 1779,41 | 1779,41 | 1849,96 |
| ООО «Гипромаш» | 1562,24 | 1648,16 | 1648,16 | 1712,33 | 1712,33 | 1777,8 |
| Пензенский Цетр ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | 1093,9 | 1154,06 | 1154,06 | 1197,77 | 1197,77 | 1243,05 |
| МУП по очистке города | 1596,23 | 1684,02 | 1684,02 | 1746,68 | 1746,68 | 1810,56 |
| МКП «Теплоснабжение г.Пензы» | 1482,5 | 1581,82 | 1581,82 | 1684,2 | 1684,2 | 1711,56 |
| МУП «Пензадормост» | 1513,6 | 1596,83 | 1596,83 | 1661,09 | 1661,09 | 1726,61 |
| Филиал ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» «ЛПДС «Пенза» | 1701,43 | 1764,6 | 1764,6 | 1829,69 | 1829,69 | 1896,04 |
| ЛПУ санаторий им. С.М. Кирова | 591,69 | 624,55 |  |  |  |  |
| МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» | 1280,81 | 1329,39 | 1329,39 | 1377,42 | 1377,42 | 1429,31 |
| Пензенский произ. участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО РЖД | 1497,38 | 1579,73 | 1579,73 | 1649,64 | 1649,64 | 1721,15 |
| ЛПУ Санаторий им. В.В. Володарского | 989,24 | 1043,56 |  |  |  |  |
| Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный университет путей сообщения» | 1369 | 1444,28 | 1444,28 | 1499,79 | 1499,79 | 1556,67 |
| АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории города Пензы (БПК № 74; котельная № 8, г. Пенза, п. Монтажный; котельная № 1, г. Пенза, ул. Кирова, 17; котельная № 22, г. Пенза, ОМТ ФГУ 1340 ЦОМТИ; котельная ОСП, г. Пенза, ул. Нейтральная, 108; котельная ОВК, г. Пенза, ул. Терновского, 117) | 1476,72 | 2378,41 |  |  |  |  |
| ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» | 1509,46 | 1576,84 | 1576,84 | 1636,36 | 1636,36 | 1696,93 |
| ООО «ГКС Энерго» | 1720,24 | 1814,85 |  |  |  |  |
| ГБУ «Пензенский областной центр реабилитации» | 1590,26 | 1677,72 | 1677,72 | 1739,98 | 1739,98 | 1803,41 |
| ООО «Комэнерго» | 1276,81 | 1324,94 |  |  |  |  |
| АО «Пензтеплоснабжение» | 1721,91 | 1825,06 | 1825,06 | 1893,13 | 1893,13 | 1962,27 |
| АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории города Пензы (БПК № 74; котельная № 8, г. Пенза, п. Монтажный; котельная № 1, г. Пенза, ул. Кирова, 17; котельная № 22, г. Пенза, ОМТ ФГУ 1340 ЦОМТИ; котельная ОСП, г. Пенза, ул. Нейтральная, 108; котельная ОВК, г. Пенза, ул. Терновского, 117) ПАР | 2192,5 | 2372,12 |  |  |  |  |
| ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области | 668,78 | 705,56 | 705,56 | 726,81 | 726,81 | 748,69 |
| ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области | 1218,14 | 1258,34 | 1258,34 | 1306,75 | 1306,75 | 1356,67 |
| ООО «Теплоцентраль» | 1413,47 | 1491,21 |  |  |  |  |
| АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории города Пензы (котельная № 116, г. Пенза-5; ТЦП № 37, 24, г. Пенза, ул. Баумана, 97; ТЦП № 2, г. Пенза, ул. М.Крылова, 3а; ТЦП б/н, г. Пенза, ул. Попова, 72) | 1476,72 | 1576,13 |  |  |  |  |

Таблица № 2

Общая протяженность инженерных сетей

основных предприятий теплоснабжения в городе Пензе

| Наименование организации | Протяженность сетей |
| --- | --- |
|  | Общая | Муниципальные |
| ОАО «Т+Теплосеть Пенза» | 140,1км | 22,0 |
| МКП «Теплоснабжение» | 261,5 км. | 261,5 |
| АО «Пензтеплоснабжение» | 63,4 км. | 5,4 |
| ОАО «Энергоснабжающее предприятие» | 28,6 км. | - |
| ИТОГО | 493,6 км. | 288,9 |

Содержание тепловых сетей в работоспособном, технически исправном состоянии осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых   энергоустановок,  утвержденными  приказом Минэнерго  от 24.03.2003 № 115, Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000  №  285 и Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

Ежегодно, при подготовке к отопительному сезону проводятся работы по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту сетей и сооружений на них, производятся гидравлические испытания наружных трубопроводов отопления и внутреннего оборудования ЦТП.

Комплекс проводимых работ включает в себя:

- техническое обслуживание;

- проведение диагностического обследования и анализа повреждаемого оборудования и установление на основании этих данных оптимальных сроков проведения капитальных ремонтов;

- ремонт оборудования, зданий и сооружений;

- своевременное и полное обеспечение эксплуатационных и ремонтных работ необходимыми материалами, запасными частями и оборудованием;

- внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом, специализации ремонтных работ, комплексной механизации и передовой технологии;

- контроль качества выполняемых работ в процессе ремонта.

Таблица № 3

Проведенные мероприятия по замене и капитальному ремонту тепловых сетей

с указанием объемов работ и фактически затраченных финансовых средств

| № | Наименование предприятия | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем км. | фин. средства т.руб. | объем км. | фин. средства т.руб. | объем км. | фин. средства т.руб. |
| 1 | ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» | 4,04 | 67667 | 6,184 | 147724 | 1,9 | 47573 |
| 2 | МКП «Теплоснабжение г. Пензы» | 1,197 | 14633 | 1,521 | 12534 | 2,075 | 16500 |
| 3 | ООО «СКМ Энергосервис» | 0,72 | 9244 | 0,28 | 1674 | - | - |
| 4 | АО «Пензтеплоснабжение» | - | - | 1,72 | 25873 | 1,40 | 22300 |
| 5 | ООО «ЭСП» | 0,27 | 2082 | 0,31 | 1981 | 0,56 | 2,45 |
| 6 | МУП по очистке города | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ООО «ГКС Энерго» | 0,155 | 392 | - | - | - | - |

Проведенный анализ капитального ремонта тепловых сетей с 2011 года показывает, что объемы капитальных работ по замене инженерного оборудования (трубопроводов) в городе недостаточны, поэтому происходит повышение аварийных ситуаций на  трубопроводах, требуются значительные финансовые средства для приведения инженерных коммуникаций в надлежащее состояние. В настоящее время износ тепловых сетей составляет  70%-80% и для предотвращения критической ситуации необходимо принять меры по увеличению объема капитальных работ по замене трубопроводов.

Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» вводит следующие понятия:

- качество теплоснабжения - совокупность установленных  нормативными правовыми актами Российской  Федерации и  (или)  договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы  теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность  теплоснабжения.

Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить  наладку тепловых сетей – оптимизацию теплового и гидравлического  режимов тепловых сетей и источников, позволяющую избежать   повышенных эксплуатационных расходов на электроэнергию и котельно-печное топливо, дефицита тепловой энергии у потребителей, удаленных от источника тепла.

Надежность систем теплоснабжения - способность системы  теплоснабжения производить, транспортировать и распределять среди  потребителей  в необходимых  количествах теплоноситель  с  соблюдением  заданных параметров  при  нормальных условиях эксплуатации. Для оценки  надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

- перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективные показатели, определяемые продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

- перспективные  показатели, определяемые  приведенным  объемом  недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих   отклонениям  параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения города Пензы являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных  тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.  Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии при транспортировке. Тепловые сети города Пензы нуждаются в выполнении реконструкции с  заменой тепловых сетей и использованием новых видов  изоляции (ППУ).

В настоящее время в городе существует проблема «перетопов» зданий в весенний и осенний периоды, при температурах  наружного воздуха 0 ÷ +8  °С, а также «перетопы» или пониженная температура в отдельных зданиях в зимний период.

Проводится работа по проведению регулировки тепловых и  гидравлических режимов системы теплоснабжения города для приведения температуры обратной сетевой воды к температурному графику. В основу отпуска тепла положен график центрального качественного регулирования, который не предусматривает тонкую регулировку тепла отдельным потребителям, такая регулировка должна производиться методами местного количественного регулирования. Для обеспечения качественного теплоснабжения объектов города необходимо рассмотреть вопрос комплексного автоматического регулирования тепловых узлов и систем теплопотребления в городе. Это также позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку.

б) Система водоснабжения

Источником централизованного водоснабжения населения г.Пензы питьевой водой является Сурское водохранилище и р.Сура, где расположены водозаборные сооружения. Основным местом водозабора является насосная станция первого подъема, расположенная в теле плотины Сурского водохранилища. Водозаборные сооружения представлены 3 камерами в теле плотины, которые оборудованы решетками для очистки воды от попадания рыбы и посторонних предметов.

Таблица № 4

Среднесуточное водопотребление потребителей города Пензы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск хозяйственно-питьевой воды, в том числе: | тыс. м3 | 110,6 |
|  | население | тыс. м3 | 90,2 |
|  | бюджетные организации | тыс. м3 | 7,7 |
|  | прочие организации | тыс. м3 | 12,62 |
| 2 | Отпуск технической воды для потребителей г. Пензы | тыс. м3 | 5,4 |
| 3 | Численность обслуживаемого населения | чел. | 465087 |
|  | удельное водопотребление населением | л/сут*чел. | 194,0 |

Через водозаборные окна, расположенные в 2 яруса на глубине 6 и 9 м вода попадает в приемные камеры (24 шт.), далее для очистки от водорослей, проходит через вращающиеся сетки и поступает в приемный водовод.

Вода по 2-м водоводам Д=1200 мм протяженностью 14 км подается на площадки очистных сооружений ОСВ «Кирпичная», «Подгорная».

На р.Суре в микрорайоне «Терновка» имеется второй водозабор, введен в эксплуатацию в 1953 году.

Водозабор осуществляется из русла реки через приемную камеру, огороженную решетками, для предотвращения попадания посторонних предметов и рыб.

В насосной  станции водозабора имеются 7 насосов, работают в основном до 3-х. Вода подается на площадку очистных сооружений ОСВ «Подгорная» по двум водоводам Ø600 мм и 1000 мм, которые соединены перемычкой с двумя водоводами Ø1200 мм воды Сурского водохранилища.

Таблица № 5

Характеристика водозаборов города Пензы

| № п/п | Наименование водозабора | Производительность тыс. м3/сут. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. |  |
| 1 | Сурский | 400 | 209,2 | 1982 |
| 2 | Терновский | 150 | 31,3 | 1953 |
| Всего | 550 | 240,5 |  |

На площадке «Хлораторная» имеется здание для установок «Струя», предназначенных для очистки воды и подачи её на охлаждение подшипников насосной станции 1-го подъема, склад хлора, здание микрофильтров, котельная.

Установка «Струя» состоит из 6 песчаных трубчатых фильтров и 3-х сетчатых. Для загрузки в установке используется крупнозернистый песок. Вода после очистки подается только на технологические нужды.

В здании микрофильтров размещены восемь барабанных сетчатых установок с редукторами для их вращения и системой обратной промывки. Микрофильтры должны запускаться в работу в периоды появления в водохранилище планктона на глубине размещения водоприёмных окон водозабора. Вследствие того, что третья нитка водовода Ø1200 мм от площадки «Хлораторная» до очистных сооружений водопровода ВОС «Кирпичная» не построена, при переходе на очистку на микрофильтрах возникает необходимость в снижении общей подачи воды в город на 30 – 35% из-за перелива воды через борта фильтров в здании микрофильтров. Более десяти лет необходимости в использовании микрофильтров не было. Повсеместного развития планктона в объёме водохранилища не наблюдалось.

Здание хлораторной на площадке «Хлораторная» с момента ввода в эксплуатацию по прямому назначению не используется, первичного хлорирования воды здесь не проводится. Встроенный склад хлора в контейнерах вместимостью 32 тонны, является расходным. В 2006 году по проекту, разработанному ЗАО «Химические процессы и аппараты» г. Санкт Петербург, в помещении склада хлора в контейнерах смонтирована установка нейтрализации выбросов хлора при аварии типа ХПА – 9000К с системой автоматического контроля содержания хлора в воздухе рабочей зоны, управления вентиляторами и сигнализации.

Таблица № 6

Характеристика очистных сооружений

| Наименование площадки очистных сооружений | № блока | Производительность всего, тыс. м3/сут. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. |  |
| Подгорная | 1 | 24 | 172 | 94,2 | 1953 |
|  | 2 | 24 |  |  | 1962 |
|  | 3 | 24 |  |  | 1965 |
|  | 4 | 50 |  |  | 1971 |
|  | 5 | 50 |  |  | 1976 |
| Кирпичная | 6 | 150 | 250 | 98,3 | 1982 |
|  | 7 | 100 |  |  | 1991 |
| Всего | 422 | 192,5 |  |

Для подъёма воды из резервуаров чистой воды и подачи её потребителям используются 6 насосных станций 2-го подъема и 4 станции 3-го подъема (степень износа станций от 20%-до 53%).

Вопрос качества воды по городу Пензе остается приоритетным и находится на контроле в администрации города Пензы.

Таблица № 7

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| № п/п | Сооружение | Производительность, тыс. м3/сут. | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. |  |
| 1 | Сурский водозабор | 400 | 209,2 | 47,7 |
| 2 | Терновский водозабор | 150 | 31,2 | 79,2 |
| 3 | ВОС Кирпичная | 250 | 98,3 | 60,7 |
| 4 | ВОС Подгорная | 172 | 94,2 | 45,2 |
| 5 | НС II «Кирпичная» | 250 | 98,3 | 60,7 |
| 6 | НС II «Подгорная» (нов.) | 100 | 50,6 | 49,4 |
| 7 | НС II «Подгорная» (пристрой) | 48 | 19,8 | 58,8 |
| 8 | НС II «Подгорная» (старая) | 36 | 23,8 | 33,9 |
| 9 | НСВ III «Коллективная» | 48 | 28,8 | 40 |
| 10 | НСВ III по ул. Лермонтова | 30 | 22,5 | 25 |
| 11 | НСВ III «Бессоновская» | 10 | 2,6 | 74 |
| 12 | НСВ III «Измайловская» | 12,9 | 0,37 | 97,1 |

Общая протяженность водопроводных сетей на выходе с головных очистных сооружений, находящихся в сфере хозяйственной деятельности предприятия составляет 819 км.

Диаметр трубопроводов - от 50 до 1200 мм.

Для улучшения качества питьевой воды в городе Пензе необходимо предусмотреть систему защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода г. Пенза с использованием порошкообразных углеродных сорбентов, что позволит обеспечить соблюдение гигиенических нормативов в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных природными факторами.

Таблица № 8

Тарифы на водоснабжение для организаций водопроводно-канализационного хозяйства города Пензы на 2016-2017 год

| Наименование организации | Вид предоставляемой услуги | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016- 31.12.2016 | 01.01.2017- 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛПУ «Санаторий имени С.М. Кирова» | Холодная вода | 9,27 | 9,99 |  |  |
| ОАО «РЖД» | Холодная вода | 33,29 | 35,12 | 35,12 | 36,92 |
| ОАО «РЖД» | Транспортировка воды | 9,75 | 10,28 |  |  |
| ООО «Горводоканал» г.Пенза | Холодная вода | 21,17 | 23,71 | 23,71 | 24,47 |
| ООО «Горводоканал» г. Пенза | Техническая вода | 4,56 | 4,96 | 4,96 | 5,24 |
| ООО «Горводоканал» г.Пенза | Техническая вода Заречный | 4,06 | 4,61 | 4,61 | 4,91 |
| ООО «Комэнерго» | Холодная вода | 21,76 | 22,77 |  |  |
| Пензенский центр ОВД филиала «Аэронавига ция Центральной Волги» | Холодная вода | 12,69 | 13,44 | 13,44 | 14,2 |
| ФКУ ИК-4 УФСИН России | Холодная вода | 8,35 | 8,84 | 8,84 | 9,53 |
| ФКУ ИК-8 УФСИН России | Холодная вода | 11,67 | 12,24 | 12,24 | 13,2 |

В городе Пензе система горячего водоснабжения организована  следующим образом:

- преобразование холодной воды в горячую происходит на центральных  тепловых пунктах (ЦТП);

- в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов с теплообменниками, обслуживаемыми управляющими организациями города.

В таблицах ниже представлена информация об установленных тарифах крупных ресурсоснабжающих организаций в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей на территории города Пензы на 2016-2017 год.

Таблица № 9

Установленные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую АО «Пензтеплоснабжение»

| Наименование тарифа | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в том числе: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 17,94 | 20,1 | 20,1 | 20,74 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1459,25 | 1546,66 | 1546,66 | 1604,35 |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в том числе: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 21,17 | 23,71 | 23,71 | 24,47 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1721,91 | 1825,06 | 1825,06 | 1893,13 |

Таблица № 10

Установленные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФКУ Исправительная колония №4 УФСИН России по Пензенской области

| Наименование тарифа | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Компонент на холодную воду (НДС не облагается в соответствии с п.2 п.п. 4.1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации), руб. за 1 куб. м | 8,35 | 8,84 | 8,84 | 9,53 |
| 2. Компонент на тепловую энергию (НДС не облагается в соответствии с п.2 п.п. 4.1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации), руб. за 1 Гкал | 1218,14 | 1258,34 | 1258,34 | 1306,75 |

Таблица № 11

Установленные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Энергоснабжающее предприятие»

| Наименование тарифа | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в том числе: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 17,94 | 20,1 | 20,1 | 20,74 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1374,02 | 1449,59 | 1449,59 | 1507,98 |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в том числе: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 21,17 | 23,71 | 23,71 | 24,47 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1621,34 | 1710,51 | 1710,51 | 1779,41 |

Таблица № 12

Установленные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза»

| Наименование тарифа | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 17,94 | 20,1 | 20,1 | 20,74 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1040,94 | 1098,92 | 1098,92 | 1173,18 |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 21,17 | 23,71 | 23,71 | 24,47 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1228,31 | 1296,73 | 1296,73 | 1384,35 |

Таблица № 13

Установленные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МКП «Теплоснабжение г. Пенза»

| Наименование тарифа | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 17,94 | 20,1 | 20,1 | 20,74 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1256,36 | 1340,53 | 1340,53 | 1427,29 |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 21,17 | 23,71 | 23,71 | 24,47 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1482,5 | 1581,82 | 1581,82 | 1684,2 |

Таблица № 14

Установленные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую Пензенским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД»

| Наименование тарифа | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 17,94 | 20,1 | 20,1 | 20,74 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1268,97 | 1338,76 | 1338,76 | 1398 |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 21,17 | 23,71 | 23,71 | 24,47 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1497,38 | 1579,73 | 1579,73 | 1649,64 |

Таблица № 15

Установленные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП по очистке города потребителям на территории г. Пензы

| Наименование тарифа | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (без НДС), в т.ч.: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 17,94 | 20,1 | 20,1 | 20,74 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1352,74 | 1427,14 | 1427,14 | 1480,24 |
| Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (с НДС), в т.ч.: |
| 1. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | 21,17 | 23,71 | 23,71 | 24,47 |
| 2. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 1596,23 | 1684,02 | 1684,02 | 1746,68 |

Таблица № 16

Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Фактические средние данные за год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2018 | 2026 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1 | Количество самортизированных трубопроводов: (% от протяженности сети). | % | 43 | 39 | 36 |
| 2 | Удельное количество аварий на магистральных сетях в год. | ав./год*км | 2,1 | 1,8 | 1,4 |
| 3 | Интенсивность восстановления сетей (по отношению к общей протяженности сети). | %/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4 | Количество жилых зданий, оснащенных приборами учета воды. | % | 46,2 | 68,6 | 100 |
| 5 | Количество квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета воды. | % | 64,8 | 77,4 | 95 |
| 6 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения. | % | 89 | 94 | 100 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| 7 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 29,5 | 21 | 15 |
| 8 | Удельное водопотребление в жилом секторе. | л/сут*чел | 193,7 | 192,5 | 190 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. | кВт*ч/ куб.м | 0,85 | 0,84 | 0,83 |

В целом систему водоснабжения города Пензы можно считать в должной степени надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение потребителей.

Существующие водозаборные и водоочистные сооружения оборудованы санитарно-защитными зонами, соответствующими требованиям Свода Правил СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02.- 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Состояние территории водозабора отвечает санитарным требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

в) Система водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. Система водоотведения состоит из разветвленной сети напорных и самотечных коллекторов и канализационных насосных станций, которые предназначены для сбора со всей территории города и транспортировки сточных вод на очистные сооружения.

Таблица № 17

Среднесуточный структурный баланс сточных вод

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения канализации | м3./сут. | 208307,1 |
| 2. | Объем реализации стоков, в т.ч.: | м3./сут. | 94823,29 |
| 2.1. | населению | м3./сут. | 81934,19 |
| 2.2. | бюджетным организациям | м3./сут. | 8892,05 |
| 2.3. | прочим предприятиям и организациям | м3./сут. | 2274,02 |
| 2.4. | Собственные нужды | м3./сут. | 1722,74 |
| 3 | Численность обслуживаемого населения | чел. | 469 268 |
| 4 | Удельное водоотведение населением | л/чел. сут. | 174,60 |

Основной водосборный бассейн Левобережной Главной насосной станции (ЛГНСК) включает центральный, южный планировочные районы, Междуречье, часть Правобережья.

Бассейн канализования насосной станции № 2 (КНС № 2) включает Северо-Западный и Северный планировочные районы.

Правобережная часть включает обширный бассейн сбора стоков к Правобережной Главной насосной станции (ПГНС). Собранные стоки перекачиваются по одному напорному коллектору Д=1000-1200 мм, длиной 5300 м на Очистные сооружения биологической очистки, расположенные в Северной промзоне Левого берега.

Очистные сооружения канализации эксплуатируются с 1972 г., в настоящее время перегружены с точки зрения концентраций загрязняющих веществ, подлежащих очистке.

Общая протяженность канализационных сетей, находящихся в сфере хозяйственной деятельности ООО «Горводоканал» составляет 501 км. Диаметр трубопроводов - от 150 до 2000мм.

Сточные воды от жилых домов, предприятий и учреждений  города по самотечным коллекторам поступают в приёмные камеры 26 насосных станций канализации, откуда насосами перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 300 000 м³/сут.

Первая очередь очистных сооружений канализации производительностью 200 000 м³/сут. пущена в эксплуатацию в 1972 году, вторая очередь производительностью 100 000 м³/сут. – 1985 году. Фактическое  поступление сточных вод на ОСК от 180 до 270 тыс м3 ежесуточно. Износ конструкций достигает 70 %, отдельных видов оборудования 85 %.

В состав очистных сооружений канализации первой и второй очередей входят приёмная камера, здание решеток, песколовки, первичные отстойники, аэротэнки, вторичные отстойники, илоуплотнители, насосные станции перекачки осадка и дренажных вод, воздуходувная станция, тепловой пункт, административно-бытовой корпус, лабораторный корпус, здание мастерских, гараж, иловые и песковые площадки, площадки компостирования, трансформаторные подстанции, система инженерных коммуникаций. Система сооружений и устройств на очистных сооружениях построены в соответствии с утверждённым проектом, разработанным институтом «Гипрокоммунводоканал», и в настоящее время эксплуатируется в проектном режиме. Сточные воды после очистки сбрасываются в реку Сура по двум выпускам с первой и второй очереди. В 2008 - 2009 годах на территории очистных сооружений построены цех механического обезвоживания осадка с двумя центрифугами ОГШ, воздуходувная  станция с тремя нагнетателями НП 750-1,8.

Развитие систем водоснабжения и канализации в г. Пензе невозможно осуществлять без вложения средств в коммунальное хозяйство. Поэтапное выделение таких средств возможно только при включении объектов в федеральные программы, которые финансируются при наличии проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, и софинансирования из местных бюджетов.

По самым скромным оценкам для обеспечения повысившихся требований к бесперебойности предоставляемых услуг и качеству очистки природных и сточных вод в течении 2017 - 2026 гг требуется вложить около 10,700 млрд. руб. Сюда входят и замена ветхих сетей, и реконструкция существующих сооружений, и завершение строительства ранее начатых сооружений очистки.

В утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения г. Пензы на перспективу до 2026 г. разработан перечень основных мероприятий, направленных на улучшение качества работы сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

Таблица № 18

Тарифы на водоотведение для организаций водопроводно-канализационного хозяйства города Пензы на 2016-2018 годы

| Наименование организации | Вид услуги | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛПДС «Пенза» филиала АО «Транснефтепродукт-Самара» «Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление» | Водоотведение | 11,42 | 12,27 | 12,27 | 13,12 |
| МУП по очистке города | Водоотведение | 22,25 | 23,64 | 23,64 | 25,06 |
| ОАО «РЖД» | Транспортировка стоков | 18,1 | 19,09 | - | - |
| ОАО «РЖД» | Водоотведение | 26,43 | 27,88 | 27,88 | 29,23 |
| ООО «Горводоканал» г.Пенза | Водоотведение | 14,04 | 15,26 | 15,26 | 16,4 |
| ООО «Пензапродкомбинат» | Транспортировка стоков | 6,25 | 6,76 | - | - |

Таблица № 19

Прогноз удельного водоотведения населением на 2026 год

| Удельное водоотведение на одного жителя в сутки, л/чел.сут. |
| --- |
| 2018 г. | 2026 г. |
| 172 | 170 |

Основные проблемы в системе водоотведения г. Пензы:

- невозможность переброски сточных вод со второй очереди очистных сооружений на первую;

- отсутствие доочистки и системы обеззараживания сточных вод;

- наличие децентрализованных территорий;

- износ технологического оборудования и сооружений;

- отсутствие запаса по мощности очистных сооружений II очереди;

- высокий износ сетей системы водоотведения;

- применение насосных агрегатов завышенной производительности на КНС;

- превышение показателей нормативов сброса  по фосфору и взвешенным веществам.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод  при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ. Периодически ведется контроль за качеством сточных вод на соответствие требованиям нормативной документации - Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

# Контроль качества воды осуществляет лаборатория контроля качества питьевой воды ООО «Горводоканал» в соответствии с рабочей программой производственного контроля качества воды из поверхностных источников водоснабжения и питьевой воды на 2014-2018 год, утвержденной заместителем главы администрации города Пензы и согласованной с Управлением Роспотребнадзора и графиком ежедневного отбора проб питьевой воды из распределительной сети города. Контроль осуществляется на всех стадиях очистки воды: природной воды, воды перед подачей потребителям и непосредственно в местах водоразбора. Кроме планового отбора проб воды, проводится также отбор проб воды и контроль качества воды по жалобам населения. Лаборатория контроля качества питьевой воды аккредитована на техническую компетентность Федеральной службой по аккредитации (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.519094 от 26.12.2012г.), укомплектована специалистами, располагает необходимыми приборами, оборудованием, нормативно-техническими и методическими материалами, реактивами. По ряду показателей качества воды контроль выполняется на договорной основе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пензенской области». Результаты мониторинга за качеством питьевой воды показали, что вода, подающаяся в системы городского водопровода, соответствует Санитарно-эпидемиологические правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Общее техническое состояние сетей и оборудования, очистных сооружений воды и канализационных стоков является удовлетворительным   и позволяет сделать вывод о том, что на данный момент действующее положение в системе водоснабжения и водоотведения удовлетворяет требованиям руководящих документов по бесперебойному обеспечению  населения холодной и горячей водой надлежащего качества.

г) Система электроснабжения

ООО «ТНС энерго Пенза» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго» и занимается энергоснабжением потребителей города Пензы.

Границы зоны деятельности ООО «ТНС энерго Пенза» определены Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30.12.2013 г. № 132 «Об определении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории Пензенской области».

Основной передающей организацией по электроэнергии на территории города Пензы является ЗАО «Пензенская горэлектросеть». Основными направлениями деятельности предприятия являются услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, которые выполняются в соответствии Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 услуги по наружному освещению, которые выполняются в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В эксплуатации ЗАО «Пензенская горэлектросеть» находится 739 трансформаторно-распределительных  подстанций и 44 распределительных  пункта. Общая протяженность кабельно-воздушных линий электропередачи  (напряжением 0,4-10 кВ) на 01.01.2015 составляет 3 482,59 км (собственные  силовые  - 444,19 км; арендованные силовые сети - 2 100,73 км, собственные сети наружного освещения - 937,67 км). Суммарная трансформаторная мощность сетей составляет 531 998 кВт.

Предприятие работает в соответствии с утвержденными планами работ и оперативному исполнению заявок от населения в диспетчерскую службу предприятия.

На предприятии круглосуточно работает диспетчерская служба, которая взаимодействует с «Единой дежурно-диспетчерской службой», населением города Пензы. Предприятие работает в слаженном режиме, электросети находятся в удовлетворительном техническом состоянии. При аварийных ситуациях оперативно принимаются меры по восстановлению электроснабжения потребителей и абонентов города Пензы.

Суммарная установленная электрическая мощность станций составляет  401 МВт, в том числе: установленная мощность ТЭЦ-1 - 385 МВт, установленная мощность ТЭЦ-2 - 16 МВт.

д) Система газоснабжения

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» входит в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз». Основная деятельность – реализация природного газа всем категориям потребителей на территории Пензенской области.

Основной специализированной организацией осуществляющей техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления на территории г. Пензы является ОАО «Метан».

Протяженность газопроводов, эксплуатируемых АО «Метан» в городе Пензе, составляет 1980,31км, из них газопроводов высокого давления - 155,74 км, среднего давления - 319,30 км, низкого давления – 1505,26 км.

Количество обслуживаемых объектов составляет 220 010 ед., из них 218 394 - жилой фонд, 89 промышленных предприятий, 504 котельных и 1023 предприятия коммунально - бытового назначения.

Сети газоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии, контроль состояния сетей осуществляется ежедневно с обходом сетей. По выявленным замечаниям принимаются незамедлительные меры по приведению газовых сетей в надлежащее техническое состояние.

Сети газоснабжения в соответствии с графиками периодически проходят все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов согласно действующим нормативам. Для перспективного развития  города Пензы в соответствии с генеральным планом требуется дальнейшее строительство газораспределительной сети для обеспечения не газифицированных объектов.

е) Система сбора и утилизации ТКО

Деятельность по работе с ТКО на территории города Пензы осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденными решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5.

Сбор ТКО осуществляется на контейнерных площадках, места размещения и тип ограждения которых определяются администрацией соответствующего района города Пензы по согласованию со специализированными организациями и заявкам организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, владельцев индивидуальных жилых домов, частных предприятий.

Вывоз ТКО осуществляется по установленному графику, в соответствии с заключенными со специализированными организациями договорами, на основании которых составляются маршруты движения спецтехники. Каждый маршрут включает в себя от 2 до 7 рейсов с разгрузкой на полигоне по захоронению и утилизации ТКО.

Контроль работы спецтехники на линии обеспечивается современной системой спутниковой навигации, позволяющей отслеживать передвижение транспорта в режиме реального времени на карте города.

Услуги по сбору и транспортировке ТКО в городе Пензе осуществляют специализированные организации малого и среднего бизнеса, имеющих лицензию Управления Росприроднадзора по Пензенской области на сбор, транспортирование отходов 3-4 классов опасности.

Размещение и захоронение отходов на территории города Пензы осуществляет МУП по очистке города, который на праве хозяйственного ведения владеет полигоном ТКО.

На территории города Пензы находится 3057 многоквартирных домов, и 22 495 индивидуальных домовладений. Данные о количестве заключенных договоров на вывоз ТКО представлены в таблице ниже.

Таблица № 20

Количество домовладений на территории города Пензы,

заключивших договор на вывоз ТКО

| Наименование района | МКД | МКД (закл. договор на ТКО) | % | Инд. Дом. | Инд. Дом. (закл. договор на ТКО) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьский | 959 | 959 | 100,00 | 2532 | 2012 | 79,46 |
| Ленинский | 470 | 470 |  | 4685 | 4460 | 95,20 |
| Железнодорожный | 798 | 798 |  | 7298 | 6593 | 90,34 |
| Первомайский | 830 | 830 |  | 7980 | 7422 | 93,01 |
| Итого | 3057 | 3057 |  | 22495 | 20487 | 91,07 |

В целях 100% охвата собственников индивидуальных домовладений районными администрациями г. Пензы ведется регулярная работа по заключению договоров на вывоз ТКО. В случае отсутствия договора на вывоз ТКО должностными лицами администрации района г. Пензы составляются протоколы об административных правонарушениях.

Всего на территории города 649 контейнерных площадок, на каждой из которых располагается от 1 до 5 контейнеров для сбора ТКО объемом 0,75м3, 1,1м3, 8м3. Количество установленных контейнеров и их объем определяются, исходя из нормы накопления ТКО и количества обслуживаемого жилого фонда.

Росприроднадзором по Пензенской области выдано 19 лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов субъектам малого и среднего предпринимательства: ООО КПО «Новая Волна», ООО «Чистый город», ООО «УБО города Пензы», ООО «Экоград», ООО «УБО», ООО «Благоустройство», ООО «Спецтранс», ИП Фетисова Л.А., ООО «Арслан», ООО «Фауна», ИП Мешков Д.В., ИП Тэн-Чагай В.Д., ИП Майоров Д.В., ООО «ЭкоПром», ООО «ТрансЭкопром», ООО «Вторпереработка» г. Пенза, ООО «Экопром», ООО «Экопенза», МУП по очистке города.

Размещение и захоронение отходов осуществляет МУП по очистке города на полигоне ТКО, общей площадью 750 989 кв. м. Стоимость размещения 1 тонны отходов на полигоне составляет 175,33 руб.

Всего на полигоне ТКО размещено отходов  за 2015 – 312608,25 т.; за 2016 – 303360,288 т. Вместимость полигона составляет ТКО –7 425 000 т. Итого накоплено на 01.01.2017 – 6 447 161,348 т. К настоящему времени полигон заполнен на 88%.

Город Пенза участвует в разработке территориальной схемы по обращению с ТКО на территории Пензенской области. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ» до 1 января 2018 года должна быть разработана указанная схема, а также определен региональный оператор по работе с ТКО.

В настоящий момент разработан проект схемы по обращению с ТКО. Управлением ЖКХ и ГЗН Пензенской области были организованы публичные слушания проекта территориальной схемы по обращению с ТКО, в которых также принимала участие администрация города Пензы. В разрабатываемый проект схемы вносились предложения и уточнения. После утверждения территориальной схемы по обращению с ТКО будет объявлен конкурс на определение организации – регионального оператора по обращению с ТКО.

Проблемными вопросами в сфере обращения с отходами является большая степень наполненности единственного в г. Пензе объекта по размещению отходов и слабое развитие вторичной переработки ТКО.

В результате проведенных исследований состава твердых коммунальных отходов (ТКО) на объектах санитарной очистки г. Пензы установлено, что они содержат свыше 30 % вторичного сырья. По морфологическому составу это макулатура, полимерные материалы (включая ПЭТ-тару, упаковочные и пленочные материалы), стеклобой, металлы, пищевые отходы.

Качественная переработка вторичного сырья, поступающего вместе с ТКО, позволит существенно продлить срок эксплуатации полигона ТКО. Активизация деятельности в сфере вторичной переработки поступающих отходов, могла бы увеличить срок службы полигона ТКО, заполненного на 83%, как минимум на 14-16 лет.

3. План развития города Пензы, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на 2017-2026 гг.

Существующий фонд застройки в городе Пензе представлен индивидуальной, многоквартирной, общественно-деловой и производственной застройкой.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города.

Учитывая тенденции изменения численности занятых в коммерческо-деловой сфере, сфере услуг, учитывая недостаточную современную обеспеченность площадью общественную инфраструктуру, Генеральным планом города Пензы, утвержденным решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 №916-44/4, предусматривается прирост территорий общественной застройки.

Также предусматривается постепенное перепрофилирование и реструктуризация промышленных предприятий, вынос из центра города вредных производств, переориентация их на экологически чистые и высокотехнологические типы производства продукции. Предполагается поэтапное освобождение территории центральных частей города от промышленных объектов и перебазирование их на территории нежилых зон. Вывод предприятий в городские промзоны позволит, с одной стороны, снизить экологическую загрязненность в центре, а с другой стороны, высвободившиеся территории предоставить под высокорентабельные проекты.

В соответствии с Генеральным планом города Пензы, утвержденным решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 №916-44/4, территория города подразделена на планировочные районы: Северо-Западный (СЗ), Северная поляна (СП), Центральный (Ц), Центр-Веселовка (ЦВ), Южный (Ю), Северо-восточный (СВ), Юго-восточный (ЮВ).

1) Планируемый ввод жилых, общественных и производственных зданий в период с 2017 по 2026 год

Таблица № 21

| Район города | Характер застройки | Увеличение строительных фондов по годам, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 |
| Северо-западный | Жилая многоквартирная | 95,80 | 134,55 | 155,73 | 122,53 | 121,82 | 630,43 | 121,82 | 121,82 | 168,04 | 115,80 | 106,70 | 634,18 |
|  | Общественно- деловая | 57,01 | 97,39 | 75,38 | 78,54 | 53,91 | 362,23 | 53,91 | 49,91 | 62,67 | 33,23 | 29,33 | 229,05 |
|  | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Индивидуальная | 31,58 | 31,58 | 28,38 | 60,04 | 58,54 | 210,12 | 58,54 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 277,70 |
| Юго-восточный | Жилая многоквартирная | 44,86 | 40,92 | 19,03 | 29,44 | 26,50 | 160,75 | 38,50 | 5,37 | 10,77 | 20,77 | 20,77 | 96,18 |
|  | Общественно- деловая | 11,33 | 11,70 | 5,58 | 42,51 | 5,38 | 76,50 | 1,38 | 1,26 | 3,88 | 6,88 | 6,88 | 20,28 |
|  | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Индивидуальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |
| Северная поляна | Жилая многоквартирная | 18,00 | 8,28 | 8,28 | 15,28 | 11,13 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 18,75 | 18,75 | 46,25 |
|  | Общественно- деловая | 41,40 | 17,77 | 30,73 | 15,70 | 8,77 | 114,37 | 5,76 | 0,12 | 2,74 | 5,74 | 15,74 | 30,10 |
|  | Производственная | 5,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Индивидуальная | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 23,84 | 134,20 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,84 |
| Центр-Веселовка | Жилая многоквартирная | 87,32 | 62,34 | 55,23 | 39,52 | 29,48 | 273,89 | 29,48 | 31,50 | 59,00 | 36,79 | 48,46 | 205,23 |
|  | Общественно- деловая | 43,59 | 34,87 | 24,07 | 24,55 | 14,10 | 141,18 | 25,60 | 14,64 | 16,59 | 7,92 | 11,42 | 76,17 |
|  | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Индивидуальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 160,00 |
| Южный | Жилая многоквартирная | 7,82 | 6,77 | 24,67 | 26,67 | 56,67 | 122,60 | 51,67 | 106,72 | 32,97 | 56,40 | 51,40 | 299,16 |
|  | Общественно- деловая | 8,94 | 28,28 | 57,10 | 15,28 | 34,28 | 143,88 | 17,78 | 43,59 | 18,97 | 33,40 | 22,40 | 136,14 |
|  | Производственная | 0,00 | 26,91 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Индивидуальная | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 142,85 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,57 |
| Северо-восточный | Жилая многоквартирная | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 41,67 | 58,33 | 106,00 | 58,33 | 41,67 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 182,50 |
|  | Общественно- деловая | 1,05 | 1,50 | 0,00 | 17,51 | 28,51 | 48,57 | 22,51 | 17,51 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 76,02 |
|  | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 6,66 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
|  | Индивидуальная | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 125,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральный | Жилая многоквартирная | 49,81 | 55,54 | 34,19 | 25,26 | 18,26 | 183,06 | 18,26 | 18,26 | 13,71 | 35,14 | 35,14 | 120,51 |
|  | Общественно- деловая | 15,15 | 34,69 | 16,97 | 11,82 | 8,82 | 87,45 | 8,82 | 8,82 | 7,54 | 13,96 | 13,96 | 53,10 |
|  | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Индивидуальная | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 38,40 | 29,17 | 139,06 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 145,85 |
| Суммарно по г. Пенза | Жилая многоквартирная | 303,60 | 314,40 | 297,13 | 300,37 | 322,18 | 1537,68 | 318,05 | 325,32 | 320,73 | 311,15 | 308,72 | 1583,97 |
|  | Общественно- деловая | 178,47 | 226,20 | 209,84 | 205,89 | 153,76 | 974,16 | 135,75 | 135,85 | 124,39 | 113,14 | 111,74 | 620,87 |
|  | Производственная | 5,00 | 26,91 | 12,41 | 3,33 | 3,33 | 50,98 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
|  | Индивидуальная | 153,23 | 153,23 | 150,03 | 154,60 | 140,12 | 751,21 | 140,12 | 143,96 | 143,96 | 143,96 | 143,96 | 715,96 |
|  | Итого | 640,30 | 720,74 | 669,41 | 664,19 | 619,39 | 3314,03 | 597,25 | 605,13 | 589,08 | 568,25 | 564,42 | 2924,13 |

Таблица № 22

Прогнозируемые темпы ввода жилых и общественных площадей с 2016 по 2026 гг.

Наибольший рост строительных фондов многоэтажной жилой застройки в городе Пензе в первую пятилетку (2017-2021 годы) планируется в планировочных районах: Северо-западном, Центр-Веселовка, Центральном, Юго-восточном. На вторую пятилетку (2022-2026 годы) прирост планируется в Северо-западном и Южном планировочном районах.

Развитие малоэтажной жилой застройки в первую пятилетку (2017-2021 годы) планируется в следующих планировочных районах: Северо-западном, Северо-восточном, Южном, Центральном и Северная поляна. На вторую пятилетку в следующих планировочных районах: Северо-западном, Центральном, Центр-Веселовка.

Увеличение строительных фондов общественно-деловой застройки в городе Пензе в первую пятилетку (2017-2021 годы) планируется в планировочных районах: Северо-западном, Южном, Центр-Веселовка, Северная Поляна. На вторую пятилетку (2022-2026 годы) прирост планируется в Северо-западном, Южном планировочном районах.

Развитие промышленной застройки в первую пятилетку (2017-2021 годы) планируется в следующих планировочных районах: Южном и в районе  Северная поляна. На вторую пятилетку в Северо-восточном планировочном районе.

2) Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана города Пензы

а) Водопотребление, водоотведение

Таблица № 23

| Наименование района / назначение зданий | Перспективный прирост водопотребления (водоотведения) за счёт нового строительства по годам, м3/сут |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 |
| Центр-Веселовка |
| Многоквартирные жилые здания | 853 | 630 | 553 | 420 | 314 | 2770 | 331 | 600 | 386 | 1945 | 495 | 3758 |
| Индивидуальные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 347 | 1040 | 347 | 2426 |
| Общественные здания | 61 | 44 | 30 | 31 | 33 | 199 | 19 | 21 | 11 | 101 | 15 | 167 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 914 | 674 | 583 | 451 | 347 | 2969 | 697 | 968 | 744 | 3086 | 857 | 6351 |
| Северо-восточный |
| Многоквартирные жилые здания | 0 | 64 | 0 | 389 | 544 | 997 | 389 | 256 | 256 | 1988 | 256 | 3145 |
| Индивидуальные жилые здания | 361 | 361 | 361 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 2 | 0 | 22 | 28 | 53 | 22 | 15 | 15 | 117 | 15 | 184 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Всего по району | 361 | 427 | 361 | 411 | 572 | 2135 | 411 | 271 | 271 | 2106 | 271 | 3330 |
| Северо-западный |
| Многоквартирные жилые здания | 1002 | 1420 | 1831 | 1031 | 1027 | 6311 | 1027 | 1456 | 875 | 5409 | 789 | 9556 |
| Индивидуальные жилые здания | 274 | 274 | 245 | 521 | 507 | 1821 | 475 | 475 | 475 | 2437 | 475 | 4335 |
| Общественные здания | 66 | 129 | 93 | 103 | 70 | 460 | 65 | 81 | 42 | 326 | 37 | 549 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 1342 | 1823 | 2169 | 1655 | 1604 | 8592 | 1567 | 2012 | 1392 | 8172 | 1301 | 14440 |
| Северная поляна |
| Многоквартирные жилые здания | 167 | 77 | 77 | 142 | 0 | 463 | 0 | 81 | 175 | 356 | 175 | 788 |
| Индивидуальные жилые здания | 239 | 239 | 239 | 239 | 207 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
| Общественные здания | 29 | 24 | 42 | 21 | 7 | 123 | 0 | 3 | 7 | 29 | 20 | 60 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 435 | 340 | 358 | 402 | 214 | 1751 | 0 | 84 | 182 | 799 | 195 | 1262 |
| Центральный |
| Многоквартирные жилые здания | 469 | 528 | 322 | 239 | 173 | 1731 | 173 | 125 | 325 | 969 | 325 | 1917 |
| Индивидуальные жилые здания | 207 | 207 | 207 | 333 | 253 | 1206 | 253 | 253 | 253 | 1263 | 253 | 2274 |
| Общественные здания | 19 | 45 | 22 | 15 | 11 | 112 | 11 | 9 | 18 | 60 | 18 | 116 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 695 | 780 | 551 | 587 | 437 | 3049 | 437 | 387 | 596 | 2292 | 596 | 4307 |
| Южный |
| Многоквартирные жилые здания | 86 | 63 | 255 | 248 | 481 | 1133 | 1000 | 328 | 595 | 2934 | 542 | 5400 |
| Индивидуальные жилые здания | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 |
| Общественные здания | 8 | 37 | 75 | 19 | 22 | 161 | 55 | 25 | 45 | 190 | 31 | 345 |
| Производственные здания | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 341 | 378 | 610 | 514 | 750 | 2593 | 1055 | 353 | 640 | 3619 | 573 | 6240 |
| Юго-восточный |
| Многоквартирные жилые здания | 453 | 458 | 163 | 278 | 348 | 1700 | 55 | 100 | 128 | 869 | 128 | 1280 |
| Индивидуальные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 519 | 173 | 1209 |
| Общественные здания | 14 | 15 | 7 | 53 | 2 | 91 | 2 | 5 | 6 | 21 | 6 | 38 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 467 | 473 | 170 | 331 | 350 | 1791 | 230 | 278 | 307 | 1409 | 307 | 2527 |
| Наименование района / назначение зданий | Перспективный прирост водопотребления (водоотведения) за счёт нового строительства по годам, м3/сут |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 |
| Всего | 4555 | 4895 | 4802 | 4352 | 4274 | 22880 | 4397 | 4353 | 4132 | 21483 | 4098 | 38457 |

б) Газоснабжение

Таблица № 24

| Наименование района / назначение зданий | Перспективный прирост газопотребления за счёт нового строительства по годам, нм3/час |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 |
| Центр-Веселовка |
| Многоквартирные жилые здания | 344 | 254 | 223 | 169 | 127 | 1117 | 134 | 242 | 156 | 784 | 200 | 1515 |
| Индивидуальные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 | 478 | 1433 | 478 | 3344 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 344 | 254 | 223 | 169 | 127 | 1117 | 612 | 720 | 634 | 2217 | 678 | 4859 |
| Северо-восточный |
| Многоквартирные жилые здания | 0 | 26 | 0 | 157 | 219 | 402 | 157 | 103 | 103 | 801 | 103 | 1268 |
| Индивидуальные жилые здания | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| Всего по району | 498 | 524 | 498 | 195 | 257 | 1973 | 157 | 103 | 103 | 878 | 103 | 1345 |
| Северо-западный |
| Многоквартирные жилые здания | 404 | 573 | 738 | 416 | 414 | 2545 | 414 | 587 | 353 | 2181 | 318 | 3853 |
| Индивидуальные жилые здания | 377 | 377 | 338 | 718 | 699 | 2509 | 654 | 654 | 654 | 3358 | 654 | 5974 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 781 | 950 | 1076 | 1134 | 1113 | 5054 | 1068 | 1241 | 1007 | 5539 | 972 | 9827 |
| Северная поляна |
| Многоквартирные жилые здания | 67 | 31 | 31 | 57 | 0 | 186 | 0 | 33 | 71 | 144 | 71 | 318 |
| Индивидуальные жилые здания | 330 | 330 | 330 | 330 | 285 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 408 | 361 | 377 | 387 | 285 | 1818 | 0 | 33 | 71 | 714 | 71 | 888 |
| Центральный |
| Многоквартирные жилые здания | 189 | 213 | 130 | 96 | 70 | 698 | 70 | 50 | 131 | 391 | 131 | 773 |
| Индивидуальные жилые здания | 285 | 285 | 285 | 459 | 349 | 1663 | 349 | 349 | 349 | 1740 | 349 | 3134 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 474 | 498 | 415 | 555 | 419 | 2361 | 419 | 399 | 480 | 2131 | 480 | 3907 |
| Южный |
| Многоквартирные жилые здания | 35 | 25 | 103 | 100 | 194 | 457 | 403 | 132 | 240 | 1183 | 219 | 2177 |
| Индивидуальные жилые здания | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 683 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания | 0 | 60 | 64 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 375 | 425 | 507 | 440 | 534 | 2284 | 403 | 132 | 240 | 1866 | 219 | 2860 |
| Юго-восточный |
| Многоквартирные жилые здания | 183 | 185 | 66 | 112 | 140 | 685 | 22 | 40 | 52 | 350 | 52 | 516 |
| Индивидуальные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 715 | 238 | 1667 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 183 | 185 | 66 | 112 | 140 | 685 | 260 | 278 | 290 | 1065 | 290 | 2183 |
| Всего | 3063 | 3197 | 3162 | 2992 | 2875 | 15292 | 2919 | 2906 | 2825 | 14410 | 2813 | 25869 |

в) Электроснабжение

Таблица № 25

| Наименование района / назначение зданий | Перспективный прирост электропотребления за счёт нового строительства по годам, кВт |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 |
| Центр-Веселовка |
| Многоквартирные жилые здания | 863 | 637 | 559 | 425 | 318 | 2801 | 335 | 607 | 390 | 1967 | 501 | 3800 |
| Индивидуальные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1088 | 1088 | 3264 | 1088 | 7617 |
| Общественные здания | 3297 | 2373 | 1644 | 1677 | 1758 | 10749 | 1013 | 1142 | 583 | 5468 | 818 | 9023 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 4160 | 3010 | 2203 | 2102 | 2076 | 13550 | 2436 | 2837 | 2061 | 10699 | 2407 | 20440 |
| Северо-восточный |
| Многоквартирные жилые здания | 0 | 65 | 0 | 393 | 550 | 1008 | 393 | 259 | 259 | 2010 | 259 | 3181 |
| Индивидуальные жилые здания | 1135 | 1135 | 1135 | 0 | 0 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 16 | 105 | 0 | 1191 | 1523 | 2835 | 1191 | 810 | 810 | 6318 | 810 | 9939 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
| Всего по району | 1151 | 1305 | 1135 | 1696 | 2185 | 7471 | 1584 | 1069 | 1069 | 8552 | 1069 | 13344 |
| Северо-западный |
| Многоквартирные жилые здания | 1013 | 1436 | 1852 | 1043 | 1038 | 6382 | 1038 | 1473 | 885 | 5470 | 798 | 9663 |
| Индивидуальные жилые здания | 859 | 859 | 771 | 1635 | 1592 | 5716 | 1490 | 1490 | 1490 | 7649 | 1490 | 13608 |
| Общественные здания | 3548 | 6990 | 5014 | 5540 | 3758 | 24851 | 3483 | 4350 | 2252 | 17601 | 1985 | 29670 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 5420 | 9285 | 7637 | 8218 | 6388 | 36949 | 6011 | 7313 | 4627 | 30720 | 4273 | 52941 |
| Северная поляна |
| Многоквартирные жилые здания | 169 | 77 | 77 | 144 | 0 | 468 | 0 | 82 | 177 | 360 | 177 | 796 |
| Индивидуальные жилые здания | 752 | 752 | 752 | 752 | 649 | 3657 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 1298 |
| Общественные здания | 1539 | 1296 | 2284 | 1110 | 389 | 6618 | 8 | 186 | 389 | 1588 | 1069 | 3240 |
| Производственные здания | 32 | 0 | 48 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 2492 | 2125 | 3161 | 2006 | 1038 | 10823 | 8 | 268 | 566 | 3246 | 1246 | 5334 |
| Центральный |
| Многоквартирные жилые здания | 474 | 534 | 325 | 242 | 175 | 1751 | 175 | 126 | 329 | 980 | 329 | 1939 |
| Индивидуальные жилые здания | 649 | 649 | 649 | 1046 | 794 | 3787 | 794 | 794 | 794 | 3965 | 794 | 7140 |
| Общественные здания | 1021 | 2438 | 1175 | 802 | 599 | 6035 | 599 | 510 | 948 | 3248 | 948 | 6253 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 2144 | 3621 | 2149 | 2090 | 1568 | 11573 | 1568 | 1430 | 2071 | 8193 | 2071 | 15332 |
| Южный |
| Многоквартирные жилые здания | 87 | 63 | 258 | 251 | 487 | 1146 | 1011 | 332 | 602 | 2967 | 548 | 5460 |
| Индивидуальные жилые здания | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 3876 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 1555 |
| Общественные здания | 429 | 1976 | 4050 | 1037 | 1207 | 8699 | 2973 | 1328 | 2414 | 10238 | 1661 | 18614 |
| Производственные здания | 0 | 176 | 188 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 1291 | 2990 | 5271 | 2063 | 2469 | 14085 | 3984 | 1660 | 3016 | 14760 | 2209 | 25629 |
| Юго-восточный |
| Многоквартирные жилые здания | 458 | 463 | 164 | 281 | 352 | 1719 | 55 | 101 | 130 | 878 | 130 | 1294 |
| Индивидуальные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 542 | 1630 | 542 | 3797 |
| Общественные здания | 761 | 826 | 397 | 2851 | 89 | 4925 | 89 | 267 | 300 | 1110 | 300 | 2066 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 1219 | 1289 | 561 | 3132 | 441 | 6644 | 686 | 910 | 972 | 3618 | 972 | 7157 |
| Всего | 17877 | 23625 | 22117 | 21307 | 16165 | 101095 | 16277 | 15487 | 14382 | 79788 | 14247 | 140177 |

г) Теплоснабжение

Таблица № 26

| Наименование района /назначение зданий | Перспективный прирост теплоснабжения за счёт нового строительства по годам, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 |
| Центр-Веселовка |
| Многоквартирные жилые здания | 5,46 | 4,03 | 3,54 | 2,69 | 2,01 | 17,73 | 2,12 | 3,84 | 2,47 | 12,45 | 3,17 | 24,05 |
| Индивидуальные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 6,99 | 2,33 | 16,31 |
| Общественные здания | 4,07 | 2,93 | 2,03 | 2,07 | 2,17 | 13,27 | 1,25 | 1,41 | 0,72 | 6,75 | 1,01 | 11,14 |
| Производ- ственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 9,53 | 6,96 | 5,57 | 4,76 | 4,18 | 31,00 | 5,7 | 7,58 | 5,52 | 26,19 | 6,51 | 51,5 |
| Северо-восточный |
| Многоквартирные жилые здания | 0 | 0,41 | 0 | 2,49 | 3,48 | 6,38 | 2,49 | 1,64 | 1,64 | 12,72 | 1,64 | 20,13 |
| Индивидуальные жилые здания | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0 | 0 | 7,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0,02 | 0,13 | 0 | 1,47 | 1,88 | 3,5 | 1,47 | 1 | 1 | 7,8 | 1 | 12,27 |
| Производ- ственные здания | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0,56 |
| Всего по району | 2,45 | 2,97 | 2,43 | 4,24 | 5,64 | 17,73 | 3,96 | 2,64 | 2,64 | 21,08 | 2,64 | 32,96 |
| Северо-западный |
| Многоквартирные жилые здания | 6,41 | 9,09 | 11,72 | 6,6 | 6,57 | 40,39 | 6,57 | 9,32 | 5,6 | 34,62 | 5,05 | 61,16 |
| Индивидуальные жилые здания | 1,84 | 1,84 | 1,65 | 3,5 | 3,41 | 12,24 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 16,38 | 3,19 | 29,14 |
| Общественные здания | 4,38 | 8,63 | 6,19 | 6,84 | 4,64 | 30,68 | 4,3 | 5,37 | 2,78 | 21,73 | 2,45 | 36,63 |
| Производ- ственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 12,63 | 19,56 | 19,56 | 16,94 | 14,62 | 83,31 | 14,06 | 17,88 | 11,57 | 72,73 | 10,69 | 126,93 |
| Северная поляна |
| Многоквартирные жилые здания | 1,07 | 0,49 | 0,49 | 0,91 | 0 | 2,96 | 0 | 0,52 | 1,12 | 2,28 | 1,12 | 5,04 |
| Индивидуальные жилые здания | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,39 | 7,83 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 2,78 |
| Общественные здания | 1,9 | 1,6 | 2,82 | 1,37 | 0,48 | 8,17 | 0,01 | 0,23 | 0,48 | 1,96 | 1,32 | 4 |
| Производ- ственные здания | 0,08 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 4,66 | 3,7 | 5,04 | 3,89 | 1,87 | 19,16 | 0,01 | 0,75 | 1,6 | 7,02 | 2,44 | 11,82 |
| Центральный |
| Многоквартирные жилые здания | 3 | 3,38 | 2,06 | 1,53 | 1,11 | 11,08 | 1,11 | 0,8 | 2,08 | 6,2 | 2,08 | 12,27 |
| Индивидуальные жилые здания | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 2,24 | 1,7 | 8,11 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8,49 | 1,7 | 15,29 |
| Общественные здания | 1,26 | 3,01 | 1,45 | 0,99 | 0,74 | 7,45 | 0,74 | 0,63 | 1,17 | 4,01 | 1,17 | 7,72 |
| Производ- ственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 5,65 | 7,78 | 4,9 | 4,76 | 3,55 | 26,64 | 3,55 | 3,13 | 4,95 | 18,7 | 4,95 | 35,28 |
| Южный |
| Многоквартирные жилые здания | 0,55 | 0,4 | 1,63 | 1,59 | 3,08 | 7,25 | 6,4 | 2,1 | 3,81 | 18,78 | 3,47 | 34,56 |
| Индивидуальные жилые здания | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 0 | 3,33 |
| Общественные здания | 0,53 | 2,44 | 5 | 1,28 | 1,49 | 10,74 | 3,67 | 1,64 | 2,98 | 12,64 | 2,05 | 22,98 |
| Производ- ственные здания | 0 | 0,44 | 0,47 | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 2,74 | 4,94 | 8,76 | 4,53 | 6,23 | 27,2 | 10,07 | 3,74 | 6,79 | 34,75 | 5,52 | 60,87 |
| Юго-восточный |
| Многоквартирные жилые здания | 2,9 | 2,93 | 1,04 | 1,78 | 2,23 | 10,88 | 0,35 | 0,64 | 0,82 | 5,56 | 0,82 | 8,19 |
| Индивидуальные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 3,49 | 1,16 | 8,13 |
| Общественные здания | 0,94 | 1,02 | 0,49 | 3,52 | 0,11 | 6,08 | 0,11 | 0,33 | 0,37 | 1,37 | 0,37 | 2,55 |
| Производ- ственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | 3,84 | 3,95 | 1,53 | 5,3 | 2,34 | 16,96 | 1,62 | 2,13 | 2,35 | 10,42 | 2,35 | 18,87 |
| Всего | 41,5 | 49,86 | 47,79 | 44,42 | 38,43 | 222,01 | 38,97 | 37,85 | 35,42 | 190,89 | 35,1 | 338,23 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию коммунальной инфраструктуры города Пенза

1) Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение новых объектов капитального строительства коммунальными услугами; на повышение надежности и качества коммунальных ресурсов; на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав коммунальных систем; на улучшение экологической ситуации на территории города Пензы

Таблица № 27

I этап реализации Программы

| Коммунальная система | Мероприятия | Реализация мероприятий в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап реализации программы |
|  |  | Год реализации |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) |
| Теплоснабжение | Мероприятия по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» | 18305,6 | 100 | 43 | 18305,6 | 100 | 50 | 18305,6 | 100 | 55 | 18305,6 | 100 | 61 | 18305,6 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково» |  |  |  | 132453,1 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  | 132453,1 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная» | 6216,75 | 100 | 43 | 6216,75 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Западная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения | 24404,6 | 100 | 43 | 24404,6 | 100 | 50 | 24404,6 | 100 | 55 | 24404,6 | 100 | 61 | 24404,6 | 100 | 69 |
|  | Модернизация вспомогательного оборудования котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | 9347,91 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» с целью подключения перспективных площадок строительства | 13168,6 | 100 | 43 | 13168,6 | 100 | 50 | 13168,6 | 100 | 55 | 13168,6 | 100 | 61 | 13168,6 | 100 | 69 |
|  | Модернизация вспомогательного оборудования котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии |  |  |  | 6589,43 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей | 33810 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  | 33810 | 100 | 61 |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП», в целях обеспечения перспективной нагрузки потребителей прочими организациями (застройщиками) | 5875 | 100 | 43 | 5875 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП», в целях обеспечения надежности теплоснабжения | 8302,6 | 100 | 43 | 8302,6 | 100 | 50 | 8302,6 | 100 | 55 | 8302,6 | 100 | 61 | 8302,6 | 100 | 69 |
|  | Создание кольцевой схемы тепломагистрали № 24 ПАО «Т плюс» | 83123,4 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» | 159527,2 | 100 | 43 | 159527,2 | 100 | 50 | 159527,2 | 100 | 55 | 159527,2 | 100 | 61 | 159527,2 | 100 | 69 |
|  | Установка ЧРП на насосных станциях ПАО «Т ПЛЮС» | 15851,19 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям Мордовского филиала ПАО «Т ПЛЮС» | 7180,92 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей МКП «Теплоснабжение г. Пензы», в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС. | 35492,26 | 100 | 43 | 38163 | 100 | 50 | 137423,8 | 100 | 55 | 137423,8 | 100 | 61 | 137423,8 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция ЦТП МКП «Теплоснабжение г. Пензы», в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС. | 16882,05 | 100 | 43 | 17858,54 | 100 | 50 | 23601,1 | 100 | 55 | 23601,1 | 100 | 61 | 23601,1 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Западная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения | 24404,6 | 100 | 43 | 24404,6 | 100 | 50 | 24404,6 | 100 | 55 | 24404,6 | 100 | 61 | 24404,6 | 100 | 69 |
|  | Перекладка тепловых сетей от котельной «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения | 17135,1 | 100 | 43 | 17135,1 | 100 | 50 | 17135,1 | 100 | 55 | 17135,1 | 100 | 61 | 17135,1 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети, модернизации ЦТП котельной «Южная» с целью обеспечения надежности теплоснабжения | 15193,83 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии | 18661,25 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция малых котельных АО «Пензтеплоснабжение» | 8347,5 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии |  |  |  | 9997,18 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабже ние* | Модернизация очистных сооружений водопровода пл. «Кирпичная», производительностью 250 тыс. куб. м/сутки | 94 651,2 | 100 | 43 | 94 651,2 | 100 | 50 | 94 651,2 | 100 | 55 | 94 651,2 | 100 | 61 | 94 651,2 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция узла обеззараживания воды УФ облучением с гипохлоритом натрия на площадке «Кирпичная» очистных сооружений водопровода | 52 250 | 100 | 43 | 52 250 | 100 | 50 | 52 250 | 100 | 55 | 52 250 | 100 | 61 | 52 250 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция » очистных сооружений водопровода пл. «Подгорная» (блоки 4,5) включая узел обеззараживания воды УФ облучением с гипохлоритом натрия | 66 350 | 100 | 43 | 66 350 | 100 | 50 | 66 350 | 100 | 55 | 66 350 | 100 | 61 | 66 350 | 100 | 69 |
|  | Строительство на пл. «Хлораторная» сооружений повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода г. Пензы с использованием порошкообразных углеродных сорбентов | 20 339 | 100 | 43 | 20 339 | 100 | 50 | 20 339 | 100 | 55 | 20 339 | 100 | 61 | 20 339 | 100 | 69 |
|  | Модернизация Сурского и Терновского водозаборов с заменой насосного оборудования | 12 039,2 | 100 | 43 | 12 039,2 | 100 | 50 | 12 039,2 | 100 | 55 | 12 039,2 | 100 | 61 | 12 039,2 | 100 | 69 |
| Водоотведе ние | Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 300 тыс. куб. м/сутки | 180 000 | 100 | 43 | 180 000 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сооружений доочистки сточных вод, производительностью 300 тыс. куб. м/сутки | 148288 | 100 | 43 | 148288 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, производительностью 300 тыс. куб. м/сутки |  |  |  | 99743 | 100 | 50 | 99743 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация воздуходувной станции очистных сооружений канализации по ул. Совхозная 27а | 38601 | 100 | 43 | 38601 | 100 | 50 | 38601 | 100 | 55 | 38601 | 100 | 61 |  |  |  |
|  | Диспетчериза ция и автоматизация сооружений водоотведения | 4600,7 | 100 | 43 | 4600,7 | 100 | 50 | 9201,4 | 100 | 55 | 9201,4 | 100 | 61 | 9201,4 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция НСК 12 Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования. | 8002 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ГНСК. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084 | 100 | 61 | 2084 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция НСК 1 Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования |  |  |  |  |  |  | 1448 | 100 | 55 | 1448 | 100 | 61 | 1448 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция НСК 11 Ахуны. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция НСК Ломоносова. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6934 | 100 | 69 |
|  | Реконструкция НСК КПД Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4797 | 100 | 61 |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ТЦ в районе автомагистрали М-5 «Урал» d200мм, l=300м | -2586 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе стадиона «Спартак» d 200, l=110м | 948 | 100 | 43 | 948 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе МФЦ ТК в районе ул. Суворова, 120 d 300, l=400 | 3730 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Рябова – Перспективная в районе перспективного промышленного строительства 2d160, l=1600 | 11119 | 100 | 43 | 11119 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнолыжный комплекс в районе Засеки. Строительство трубопровода d 200, l=1500 | 6466 | 100 | 43 | 6466 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка 48, 49. Строительство трубопровода Ду200мм l=215 м Ду 300 l=340 м | 1675 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка 50. Строительство трубопровода 2Ду160мм l=600 м Ду 200 l=1492 м | 7762- | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода ул. новоселов – проектируемой автодорогой вдоль проектируемой застройки – ручьем и прудом вдоль С/Т «Заря» 2d300 l=1500м | 7460 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода по ул. Львовская d 400, l=450м | 1130 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода по ул. Львовская d 300, l=1340 м | 3124 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Зеленодольской d 300, l=3080 (от уч. 64 до гк2л1) | 9573 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в границах ул. Пушкина Космодемьянской-Бекешской d 500, l=600 | 2993 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажные жилые дома по ул. Кураева – Красная Строительство трубопровода d 200, l=20 | 1983 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты на территории ограниченной ул. маршала Крылова, территорией ПАУ Строительство трубопровода d 200, l=180 | 2483 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода по ул. Арбековская d 200, l=509 | 1582 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода по ул. Тепличная d 300, l=1200 | 11190 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка 3-5 этажей в районе ул. Ульяновская Строительство трубопровода в районе 2d160, l=350 | 4864 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Коммунистическая d 200, l=160 | 1103 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Кураева-Ключевского-Красная d 300, l=500 | 4662 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства, на территории ул. окружная, 1,2,3 Окружной проезд Строительство трубопровода d 300, l=170 | 6527 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Сумская – Аустрина-Компрессорная-Можайского d 200, l=80 | 690 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Луначарского – Дзержинского d 200, l = 160 | 690 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс МКД в районе с. Засечное Строительство трубопровода 2d200 мм, l=790 м | 4540 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в жилом квартале «Новотерновский» d 300, l=335 | 1655 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом по ул. Луговая стр. № 1 (ул. Стрельбищенская, 6а) Строительство трубопровода 2d160мм, l=400 м | 1737 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство коллектора в районе ул. Дзержинского-Луначарского d 1000, l=1010 |  |  |  | 18797 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство второй напорной линии от НСК-3 d 900, l = 1860м | 15754 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорного трубопровода от НСК Виннозаводская 2d300 l=4950 | 30566 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство второй напорной линии от НСК Ахуны d 400, l=4470 Дюкер 2d400 l=80 |  |  |  | 11326 | 100 | 50 | 11326 | 100 | 55 | 11326 | 100 | 61 | 11326 | 100 | 69 |
|  | Строительство водопровода в районе ул. Коннозаводской, Кордон Студеный d 200 l=3030 |  |  |  | 5224 | 100 | 50 | 5224 | 100 | 55 | 5224 | 100 | 61 | 5224 | 100 | 69 |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Пр. Победы-Беляева-2-Офицерская-Фадеева d 300 l=740 |  |  |  | 3450 | 100 | 50 | 3450 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Антонова 2d160 l=2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6949 | 100 | 61 | 6949 | 100 | 69 |
|  | Строительство трубопровода по ул. Гоголя – Наб.р.Мойки d 220 l=225 |  |  |  | 1940 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. 40 лет Октября-Кривозерье d 160 l=720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104 | 100 | 61 | 3104 | 100 | 69 |
|  | Строительство трубопровода на ул. Бригадная-Галетная d 200 l=80 |  |  |  | 690 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Терновского-Индустриальная-Пограничная-Осоавиахимовская-Погрничный-Межрайонная-Мебельная d 200 l=4000 |  |  |  | 3183 | 100 | 50 | 3183 | 100 | 55 | 3183 | 100 | 61 | 3183 | 100 | 69 |
|  | Строительство трубопровода на ул. Терновского-Индустриальная-Пограничная-Осоавиахимовская-Погрничный-Межрайонная-Мебельная 2d 200 l=35 |  |  |  | 603 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Вадинская-Терешкова d200 l=300 |  |  |  | 2586 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода по ул. Коллективная-Клары Цеткин d200 l=360 |  |  |  | 1241 | 100 | 50 | 1241 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Ватутина-1-й Подгорный проезд d 300 l=530 |  |  |  | 2471 | 100 | 50 | 2471 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Терновского-Сухумская-Гомельская-Нагорная-пр. Сухумский-пр. Нагорный-пр. Терновского d160 l=400 |  |  |  | 1737 | 100 | 50 | 1737 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Измайлова-Стрельбищенская d200 l=400 |  |  |  | 1149 | 100 | 50 | 1149 | 100 | 55 | 1149 | 100 | 61 |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Ульяновская-автодорога М-5 2d110 l=60 |  |  |  | 521 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Тепличная-40 лет Октября d200 l=95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 | 100 | 61 |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Ижевская-40 лет Октября 2d160 l=100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869 | 100 | 61 |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода самотечный коллектор от камеры гашения в районе ул. Кривозерье, 24 до перекрестка ул. Окружная-ул. Кривозерье (на участке гк214-гк213) d600 l=450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 100 | 61 | 1975 | 100 | 69 |
|  | Строительство трубопровода на ул. Злобина 2d200 l=1140 (от НСК до гк407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4914 | 100 | 61 | 4914 | 100 | 69 |
|  | Строительство трубопровода на территории 883 га Заря d300 l=3000 |  |  |  | 9325 | 100 | 50 | 9325 | 100 | 55 | 9325 | 100 | 61 |  |  |  |
|  | Канализирование Совхоз-техникума. Строительство трубопроводных очистных сооружений до самотечного коллектора от ледового дворца 2xd300 l=1200 | 4476 | 100 | 43 | 4476 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализование ленинского мехлесхоза, строительство трубопровода 2d160 l=3350 |  |  |  | 23278 | 100 | 50 | 23278 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Ростовская-1 пр. Воронежский 2d160 l=240 |  |  |  |  |  |  | 2085 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство двух напорных коллекторов от НСК 12 2d1000 l=2225 | 22085 | 100 | 43 | 22085 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорных коллекторов от НСК 5 до самотечного коллектора идущего на НСК 12 2d800 l=2780 | 22833 | 100 | 43 | 22833 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорного коллектора от ПГНСК до ОСК d1200, l=5000 | 31017 | 100 | 43 | 31017 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство дюкера 2d1200 l=300 в районе ул. Совхозная, 24 |  |  |  | 9893 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода 2d300 l=1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1586 | 100 | 61 |  |  |  |
|  | Строительство напорного трубопровода от ЛГНСК до ОСК d1400 l=2947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22285 | 100 | 69 |
|  | Увеличение диаметра трубопровода с d600 до d800 на пр. Строителей (гк3гг6-гк3г4 d800 l=1164) | 3257 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода ДП13 2d300 l=2700; самотечный участок d300 l=911, d500 l=1052,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35724 | 100 | 69 |
|  | Увеличение диаметра на подводящем участке НСК5 гк211-гк2д1 l=42 d1000 до d1200 | 782 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение диаметра на участке от гк219 до гк218 по ул. Кривозерье с d400 до d500 | 8918 | 100 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство или перекладка трубопровода d500 с увеличением диаметра d600от точки гк214 до точки гк213 l=450 |  |  |  |  |  |  | 6008 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена (модернизация) электрооборудования на НСК 3 |  |  |  | 465 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена (модернизация) электрооборудования на НСК 6 |  |  |  | 220 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена (модернизация) электрооборудования на НСК 8 |  |  |  | 220 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена (модернизация) электрооборудования на НСК 10 |  |  |  |  |  |  | 220 | 100 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена (модернизация) электрооборудования на ЛГНСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6278 | 100 | 61 |  |  |  |
| Газоснабже ние | газопровод высокого давления от ГРС с-за «Заря» до микрорайона п. Нефтяник г. Пензы Пензенской области, протяженностью 1 км | - | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод высокого давления от ГРС до микрорайона «Заря» г. Пензы Пензенской области, протяженностью 1,5 км | - | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод высокого давления для газоснабжения микрорайонов №№6, 7, 8 в микрорайоне Арбеково г. Пензы Пензенской области, протяженностью 2,5 км | - | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод высокого давления к району Междуречье г. Пензы Пензенской области, протяженностью 0,7 км | - | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод высокого давления к микрорайону ул. Долгорукова – К. Цеткин г. Пензы Пензенской области, протяженностью 1,5 км | - | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | Реконструкция ВЛ-10 кВ Веселовская, ВЛ-0,4 кВ от ТП № 908, 2, 4896, 913, 1, 907, 898, 4, 912, 3, 1998 в мкр. Веселовка, строительство РП-10 кВ. | - | 100 | 82 | - | 100 | 86 | - | 100 | 88 | - | 100 | 90 | - | 100 | 91 |
|  | Ремонт ТП, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ и реконструкция электрических сетей | - | 100 | 82 | - | 100 | 86 | - | 100 | 88 | - | 100 | 90 | - | 100 | 91 |
|  | Реконструкция противоаварийной автоматики на ПС 110/10 Арбеково-2, ПС 110/10 Южная | - | 100 | 82 | - | 100 | 86 | - | 100 | 88 | - | 100 | 90 | - | 100 | 91 |

Таблица № 28

II этап реализации Программы

| Коммуналь ная система | Мероприятия | Реализация мероприятий в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Второй этап реализации программы |
|  |  | Год реализации |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показатель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) |
| Теплоснабжение | Мероприятия по строительству новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» | 18305,6 | 100 | 75 | 18305,6 | 100 | 81 | 18305,6 | 100 | 87 | 18305,6 | 100 | 94 | 18305,6 | 100 | 100 |
|  | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» | 159527,2 | 100 | 75 | 159527,2 | 100 | 81 | 159527,2 | 100 | 87 | 159527,2 | 100 | 94 | 159527,2 | 100 | 100 |
|  | Реконструкция магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» с целью подключения перспективных площадок строительства | 13168,6 | 100 | 75 | 13168,6 | 100 | 81 | 13168,6 | 100 | 87 | 13168,6 | 100 | 94 | 13168,6 | 100 | 100 |
|  | Перекладка тепловых сетей от котельной «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения | 17135,1 | 100 | 75 | 17135,1 | 100 | 81 | 17135,1 | 100 | 87 | 17135,1 | 100 | 94 | 17135,1 | 100 | 100 |
|  | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Западная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения | 24404,6 | 100 | 75 | 24404,6 | 100 | 81 | 24404,6 | 100 | 87 | 24404,6 | 100 | 94 | 24404,6 | 100 | 100 |
|  | Строительство новых трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» с целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33810 | 100 | 94 |  |  |  |
|  | Строительство новых магистральных тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП», в целях обеспечения перспективной нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173823,5 | 100 | 94 |  |  |  |
|  | Перекладка существующих трубопроводов с целью увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения перспективных нагрузок потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66349 | 100 | 94 |  |  |  |
|  | Перекладка тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП», в целях обеспечения надежности теплоснабжения | 8302,6 | 100 | 75 | 8302,6 | 100 | 81 | 8302,6 | 100 | 87 | 8302,6 | 100 | 94 | 8302,6 | 100 | 100 |
|  | Модернизация котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП», в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии | 41 874,2 | 100 | 75 | 41 874,2 | 100 | 81 | 41 874,2 | 100 | 87 | 41 874,2 | 100 | 94 | 41 874,2 | 100 | 100 |
|  | Реконструкция тепловых сетей МКП «Теплоснабжение г. Пензы», в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС. | 137423,8 | 100 | 75 | 137423,8 | 100 | 81 | 137423,8 | 100 | 87 | 137423,8 | 100 | 94 | 137423,8 | 100 | 100 |
|  | Реконструкция ЦТП МКП «Теплоснабжение г. Пензы», в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС. | 23601,1 | 100 | 75 | 23601,1 | 100 | 81 | 23601,1 | 100 | 87 | 23601,1 | 100 | 94 | 23601,1 | 100 | 100 |
| Водоснабже ние* | Проведение инструментально-технического обследования сетей водопровода | 13 380 | 100 | 75 | 13 380 | 100 | 81 | 13 380 | 100 | 87 | 13 380 | 100 | 94 | 13 380 | 100 | 100 |
|  | Восстановление трубопроводов со средневзвешенным D =300 мм общей протяженностью 236160м | 89 879,2 | 100 | 75 | 89 879,2 | 100 | 81 | 89 879,2 | 100 | 87 | 89 879,2 | 100 | 94 | 89 879,2 | 100 | 100 |
|  | Установка средств защиты от избыточного давления, скопления воздуха и гидроударов | 23 230,8 | 100 | 75 | 23 230,8 | 100 | 81 | 23 230,8 | 100 | 87 | 23 230,8 | 100 | 94 | 23 230,8 | 100 | 100 |
| Водоотведе ние | Строительство сооружений обработки осадка | 65 000 | 100 | 75 | 65 000 | 100 | 81 | 65 000 | 100 | 87 | 65 000 | 100 | 94 | 65 000 | 100 | 100 |
|  | Модернизация воздуходувной станции очистных сооружений канализации | 30 880,8 | 100 | 75 | 30 880,8 | 100 | 81 | 30 880,8 | 100 | 87 | 30 880,8 | 100 | 94 | 30 880,8 | 100 | 100 |
|  | Диспетчеризация и автоматизация сооружений водоотведения | 9201,4 | 100 | 75 | 9201,4 | 100 | 81 | 9201,4 | 100 | 87 | 9201,4 | 100 | 94 | 9201,4 | 100 | 100 |
|  | Реконструкция ИСК 5 Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7501 | 100 | 94 |  |  |  |
|  | Реконструкция ПГНСК Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования |  |  |  |  |  |  | 6251 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция НСК 2 Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования |  |  |  | 1740 | 100 | 81 | 1740 | 100 | 87 | 1740 | 100 | 94 | 1740 | 100 | 100 |
|  | Реконструкция НСК Виннозаводская. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа | 1152 | 100 | 75 | 1152 | 100 | 81 | 1152 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ГНСК. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования | 2084 | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция НСК 1 Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. Замена (модернизация) электрооборудования | 9201,4 | 100 | 75 | 9201,4 | 100 | 81 | 9201,4 | 100 | 87 | 9201,4 | 100 | 94 | 9201,4 | 100 | 100 |
|  | Реконструкция НСК Тепличная. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа |  |  |  | 2667 | 100 | 81 | 2667 | 100 | 87 | 2667 | 100 | 94 |  |  |  |
|  | Реконструкция НСК Садовое Кольцо. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4322 | 100 | 100 |
|  | Реконструкция НСК Либерсона. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. |  |  |  |  |  |  | 4623 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция НСК МСЧ. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа. | 2311 | 100 | 75 | 2311 | 100 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция НСК Бочка. Повышение энергоэффективности и замена оборудования с высокой степенью износа | 6934 | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Коннозаводская, Кордон Студеный d 200 l=3030 | 5224 | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода в районе ул. Антонова 2d160 l=2500 | 6949 | 100 | 75 | 6949 | 100 | 81 | 6949 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода на 3 проезде Бурмистрова-ул. Кривозерье d200 l=550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4741 | 100 | 100 |
|  | Строительство трубопровода на ул. Терновского-Индустриальная-Пограничная-Осоавиахимовская-Погрничный-Межрайонная-Мебельная d 200 l=4000 | 3831 | 100 | 75 | 3831 | 100 | 81 | 3831 | 100 | 87 | 3831 | 100 | 94 | 3831 | 100 | 100 |
|  | Строительство трубопровода на ул. Колхозная-Клары Цеткин d 200 l=280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2414 | 100 | 100 |
|  | Строительство трубопровода на ул. Долгорукова-2-я Проезжая-Краснсельская d200 l=530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4569 | 100 | 100 |
|  | Санация сетей канализации D 200 ÷ 2000 мм, общей протяженностью 313988м | 299 600 | 100 | 75 | 299 600 | 100 | 81 | 299 600 | 100 | 87 | 299 600 | 100 | 94 | 299 600 | 100 | 100 |
|  | ул. Пушанина – ул. Ереванская Строительство трубопровода d200 l30 |  |  |  |  |  |  | 259 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Кривозерье-Батайская d160 l=340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2953 | 100 | 100 |
|  | Объекты перспективной застройки в границах ул. Окружная – территория Октябрьского сада. Строительство трубопровода d200 l=240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069 | 100 | 100 |
|  | Строительство трубопровода на ул. Серпуховская-Щербакова d200 l=185 |  |  |  |  |  |  | 1595 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода на ул. Фурманова-пр. Победы d200 l=145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | 100 | 100 |
|  | Строительство трубопровода самотечный коллектор от камеры гашения в районе ул. Кривозерье, 24 до перекрестка ул. Окружная-ул. Кривозерье (на участке гк214-гк213) d600 l=450 | 1975 | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная жилаязастройка района Шуист (Ж-3). Строительство трубопровода 2d160 l=22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 | 100 | 100 |
|  | Строительство напорного коллектора от ГНСК до ОСК d900 l=5000 |  |  |  | 18973 | 100 | 81 | 18973 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорного трубопровода от ЛГНСК до ОСК d1400 l=2947 | 22285 | 100 | 75 | 22285 | 100 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория частной застройки вдоль 8 марта от ул. Бекешская до ул. Маресьева (5 площадок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772 | 100 | 100 |
|  | Строительство трубопровода ДП13 2d300 l=2700; самотечный участок d300 l=911, d500 l=1052,7 | 35724 | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода ДП14, ДП16 2d300 l=2400 | 11936 | 100 | 75 | 11936 | 100 | 81 | 11936 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода ДП11, ДП12 2d200 l=530 |  |  |  |  |  |  | 3046 | 100 | 87 | 3046 | 100 | 94 | 3046 | 100 | 100 |
|  | Строительство трубопровода ДП24 d200 l=210 |  |  |  | 1810 | 100 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода ДП29 d200 l=120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035 | 100 | 100 |
|  | Строительство трубопровода ДП22 d200 l=280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2414 | 100 | 94 |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода ДП23 d200 l=400 |  |  |  |  |  |  | 3448 | 100 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода ДП30 2d160 l=45 | 625 | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорных линий по ул. Кривозерье 2d160 l=900 от НСК площадки 216 до самотечной линии d500, идущую на НСК Тепличная |  |  |  | 15636 | 100 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трубопровода от НСК Тепличная до камеры гашения расположенной в районе ул. Кривозерье, 24 d500 l=836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10007 | 100 | 94 |  |  |  |
|  | Строительство Суворовского коллектора от ул. Бекешская до ул. Толстого d= 500 мм L=l,25 км. | 36325 | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство самотечного коллектора d= 600-800-1000 мм L- 1,65км в районе ул. Суворова, Дзержинского, до ул. Жемчужная. |  |  |  | 97906 | 100 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство второй напорной линии от НСК-3 d= 900мм, L=1860 | 27557 | 100 | 75 | 27557 | 100 | 81 | 27557 | 100 | 87 | 27557 | 100 | 94 | 27557 | 100 | 100 |
|  | Строительство второй напорной линии от НСК-1 d= 500мм, L=1630 | 18974 | 100 | 75 | 18974 | 100 | 81 | 18974 | 100 | 87 | 18974 | 100 | 94 | 18974 | 100 | 100 |
|  | Строительство второй напорной линии от НСК-2 d= 900мм, Т=92, L=927мм | 13494 | 100 | 75 | 13494 | 100 | 81 | 13494 | 100 | 87 | 13494 | 100 | 94 | 13494 | 100 | 100 |
|  | Строительство напорных линий от НСК-5 до коллектора d= 1200мм на ул.Урицкого, 1, 2d= 600мм L=3960m с дюкерами. | 103378 | 100 | 75 | 103378 | 100 | 81 | 103378 | 100 | 87 | 103378 | 100 | 94 | 103378 | 100 | 100 |
|  | Строительство второй напорной линии от НСК-8 d= 300мм, L=612 |  |  |  | 25838 | 100 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорного трубопровода от НСК Виннозаводская 2 d= 300мм, L=495 | 23448 | 100 | 75 | 23448 | 100 | 81 | 23448 | 100 | 87 | 23448 | 100 | 94 | 23448 | 100 | 100 |
|  | Строительство второй напорной линии от НСК Ахуны d= 400мм, Ь=4470м. Дюкер 2 d= 400мм, L=80m | 48039 | 100 | 75 | 48039 | 100 | 81 | 48039 | 100 | 87 | 48039 | 100 | 94 | 48039 | 100 | 100 |
|  | Строительство коллектора для переключение потока с коллектора, относящегося к НСК 2, на самотечный участок напорно-самотечного коллектора НСК 4 d= 800мм, Ь=210м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18313 | 100 | 94 |  |  |  |
|  | Строительство двух напорных коллекторов от НСК 12, 2 d= 1000мм, L=2225 | 16033 | 100 | 75 | 16033 | 100 | 81 | 16033 | 100 | 87 | 16033 | 100 | 94 | 16033 | 100 | 100 |
|  | Строительство напорных коллекторов от НСК 5 до самотечного коллектора идущего на НСК 12 2 d= 800мм, L=2780 | 16566,6 | 100 | 75 | 16566,6 | 100 | 81 | 16566,6 | 100 | 87 | 16566,6 | 100 | 94 | 16566,6 | 100 | 100 |
|  | Строительство напорного коллектора от ГНСК до ОСК d= 900мм, L=2800 | 9182,8 | 100 | 75 | 9182,8 | 100 | 81 | 9182,8 | 100 | 87 | 9182,8 | 100 | 94 | 9182,8 | 100 | 100 |
|  | Строительство напорного коллектора от ПГНСК до ОСК d= 1200мм, L=5000 | 91053 | 100 | 75 | 91053 | 100 | 81 | 91053 | 100 | 87 | 91053 | 100 | 94 | 91053 | 100 | 100 |
|  | Строительство дюкера 2 d= 1200мм, L=300m в районе ул. Совхозная 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорного трубопровода от ЛГНСК до ОСК d= 1400мм, L=2947 | 43055 | 100 | 75 | 43055 | 100 | 81 | 43055 | 100 | 87 | 43055 | 100 | 94 | 43055 | 100 | 100 |
|  | Строительство канализации малоэтажной жилой застройки «Междуречье» со строительством насосной станции и напорных коллекторов. | 4671 | 100 | 75 | 4671 | 100 | 81 | 4671 | 100 | 87 | 4671 | 100 | 94 | 4671 | 100 | 100 |
|  | Санация самотечного коллектора по ул.Ивановская от ул.Вадинская до ул.Ростовская d= 1000мм, Ь=1770м. | 33526 | 100 | 75 | 33526 | 100 | 81 | 33526 | 100 | 87 | 33526 | 100 | 94 | 33526 | 100 | 100 |
|  | Строительство самотечной канализации по ул.Ивановская (вынос из-под гаражей) d= 800мм, Ь=200м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16019 | 100 | 94 |  |  |  |
| Электроснабжение | Ремонт ТП, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ и реконструкция электрических сетей | - | 100 | 92 | - | 100 | 94 | - | 100 | 96 | - | 100 | 98 | - | 100 | 100 |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновка» | - | 100 | 92 | - | 100 | 94 | - | 100 | 96 | - | 100 | 98 | - | 100 | 100 |
|  | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Химмаш» (ДГР) | - | 100 | 92 | - | 100 | 94 | - | 100 | 96 | - | 100 | 98 | - | 100 | 100 |

*Подробные мероприятия по реконструкции системы водоснабжения размещены в Схеме водоснабжения и водоотведения г. Пензы на перспективу до 2026 года , которая в соответствии с приказом Министра экономического развития РФ, утвержденного 29.11.2009 № 8с п.6, засекречена.

2) Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах, и объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Таблица № 29

| Коммунальная система | Мероприятия | Реализация мероприятий в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап реализации программы |
|  |  | Год реализации |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показа тель надежности и качествафункционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качествафункционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качествафункционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качествафункционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качества функционирования (%) |
| Обраще ние с ТКО | Разработка территориально схемы по обращению с ТКО на территории города Пензы | - | 100 | 82 | - | 100 | 84 | - | 100 | 88 | - | 100 | 90 | - | 100 | 91 |
|  | Строительство мусороперераба тывающего комбината вблизи существующего полигона по захоронению ТКО | - | 100 | 82 | - | 100 | 84 | - | 100 | 88 | - | 100 | 90 | - | 100 | 91 |
|  | Мероприятия | Второй этап реализации программы |
|  |  | Год реализации |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качествафункционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качествафункционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качествафункционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качествафункционирования (%) | Средства (тыс. руб.) | Показа тель перспективной обеспеченности (%) | Показатель надежности и качествафункционирования (%) |
|  | Строительство мусороперерабатывающего комбината вблизи существующего полигона по захоронению ТКО | - | 100 | 92 | - | 100 | 94 | - | 100 | 96 | - | 100 | 98 | - | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Строительство сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка (ОСВ площадка "Кирпичная") | 168150,77 I этап 2017 г.– 56050,26 2018 г. – 56050,26 2019 г. – 56050,26 | 2017-2019 | Внедрение системы повторного использования промывной воды позволит сократить потери воды, связанные с её сбросом в водоём при промывке отстойников и фильтров, до 8 млн. куб.м. в год и сократить затраты электроэнергии на забор воды в объеме 2,4 млн. кВт*час в год, а также исключить негативное воздействие на окружающую природную среду. | Инвестиционная составляющая в составе тарифов на водоснабжение и водоотведение |
| 2 | Внедрение технологий глубокой очистки (ОСВ площадка "Хлораторная") | 87124,38 I этап 2019 г. – 1301,10 2020 г. – 59986,39 2021 г. – 25836,89 | 2019-2021 | Внедрение технологий глубокой очистки позволит обеспечить соблюдение гигиенических нормативов, установленных для питьевой воды, в том числе и по органолептическим показателям (цветность, запах, привкус и др.). |  |
| Водоотведение |
| 3 | Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО) ул. Совхозная, 27а | 154122,30 I этап 2021 – 34149,5 II этап 2022 – 59986,39 2023 – 59986,41 | 2021-2023 | Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением позволит снизить уровень содержания индикаторных бактерий в сточных водах до нормативных требований СанПиН 2.1.5.98000 к качеству очистки сточных вод. | Инвестиционная составляющая в составе тарифов на водоснабжение и водоотведение |

6. Обосновывающие материалы

Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы, целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, мероприятий, входящих в план застройки города, характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры, а также обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры указаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Генеральном плане города Пензы, утвержденным решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 №916-44/4, Федеральном законе от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Схеме теплоснабжения г. Пензы на период 2014-2032 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30.08.2016 № 868, Схеме водоснабжения и водоотведения г. Пензы на перспективу до 2026 года, утвержденной постановлением администрации г. Пензы от 27.08.2014 № 1001, программе перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на                                       2017-2021 гг., утвержденной Губернатором Пензенской области от 29.04.2016, программе развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2016-2020 годы, утвержденной Губернатором Пензенской области и председателем правления ПАО «Газпром», приказе управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 декабря 2013 года № 110 «Об утверждении инвестиционного программы ООО «Горводоканал» г. Пензы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014-2023 гг.», приказе управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 12.05.2015 № 34 «Об утверждении инвестиционной программы МКП «Теплоснабжение г. Пензы» по модернизации и реконструкции ЦТП и внутриквартальных сетей теплоснабжения на период 2016-2018 гг.»»

Схема финансирования строительства и перекладки инженерных коммуникаций подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения.

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию.

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные):

1. Внутренние источники собственных средств это чистая прибыль, амортизационные отчисления, долгосрочные тарифы на тепловую энергию.

2. Внешние (привлеченные) источники денежных средств это эмиссия обыкновенных акций, кредитное финансирование.

Также в качестве источников финансирования возможно рассматривать платы за подключения(техническое присоединение) утверждаемые Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

1) Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в городе Пензе является программный метод, предусматривающий разработку, утверждение и реализацию целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена причинами комплексного характера проблемы, который обуславливает необходимость координации совместных усилий и ресурсов, недостатка средств бюджета города для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из бюджета Пензенской области и внебюджетных источников, а также привлечения средств из федерального бюджета.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Пензы, и прежде всего, в иных органах местного самоуправления города, бюджетных, автономных и казенных учреждениях.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления бюджетными, автономными, казенными учреждениями, органами местного самоуправления и иными органами местного самоуправления г. Пензы.

Предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Таблица № 30

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- |
| Термореновация ограждающих конструкций здания (утепление окон, стен, дверей, крыш) | все системы отопления во всех зданиях восстановят свою теплоотдачу, в результате снижение удельного потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления г. Пензы |
| Приобретение и установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами (установка утеплителей с фольгой за радиаторами отопления) | все системы отопления во всех зданиях восстановят свою теплоотдачу, в результате снижение удельного потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления |
| Проектирование, поставка и монтаж оборудования (услуг) по модернизации инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (установка автоматических систем распределения тепла в зависимости от температуры наружного воздуха по этажам, комнатам, стоякам) | создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы, для исключения «перетопов» и снижения потребления в нерабочие часы |
| Замена старых деревянных оконных проемов на энергосберегающие оконные проемы | толщина профиля не менее 70мм, стеклопакет двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом, толщина стеклопакета не менее 40мм - снижение удельного объема используемых ТЭР при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления |
| Приобретение, установка (замена) энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные с датчиками присутствия) | снижение объемов потребления электрической энергии на 10-15% |
| Проектирование, поставка, монтаж, замена и перенос приборов учета ТЭР | снижение удельного объема используемых ТЭР при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления |
| Реконструкция насосной станции НСВ «Коллективная» г. Пензы по ул. Некрасова,34 | обеспечение эффективной работы энергосистемы, предусматривающей, как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий; сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов |
| Строительство биогазовой установки и реконструкция воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная,27а | сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов |
| Модернизация ЦТП | сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов |
| Автоматизация системы контроля и управления технологическим процессом геагентной очистки воды на площадке «Кирпичная» первого блока г. Пензы, по ул. Окружная,2 | сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов. |

Реализация мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется за счет средств бюджета города Пензы и за счет внебюджетных источников.

Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица № 31

Оценка расходов на реализацию мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения по годам реализации

| Ответственный исполнитель | Управление ЖКХ города Пензы | ИТОГО |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2026 года |  |
| Бюджетные, автономные, казенные учреждения, органы местного самоуправления и иные органы местного самоуправления, в том числе по мероприятиям | бюджет города Пензы* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Термореновация ограждающих конструкций здания (утепление окон, стен, дверей, крыш) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение и установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами (установка утеплителей с фольгой за радиаторами отопления) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектирование, поставка и монтаж оборудования (услуг) по модернизации инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (установка автоматических систем распределения тепла в зависимости от температуры наружного воздуха по этажам, комнатам, стоякам) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектирование, поставка, монтаж, замена и перенос приборов учета ТЭР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена старых деревянных оконных проемов на энергосберегающие оконные проемы – толщина профиля не менее 70мм, стеклопакет двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом, толщина стеклопакета не менее 40мм |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение, установка (замена) энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные с датчиками присутствия) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве, в том числе: | Внебюджетные источники | 253 687,95 | 715 653,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 341,12 |
| Реконструкция насосной станции НСВ «Коллективная» г. Пензы по ул. Некрасова,34 |  | 75 186,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 186,060 |
| Строительство биогазовой установки и реконструкция воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная,27а |  | 178 501,89 | 520 838,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 339,91 |
| Модернизация ЦТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автоматизация системы контроля и управления технологическим процессом реагентной очистки воды на площадке «Кирпичная» первого блока г. Пензы, по ул. Окружная,2 |  | 194 815,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 815,15 |

*- на указанные мероприятия выделение денежных средств из бюджета города Пензы не предусмотрено

2) Прогнозируемые расходы бюджета города Пензы, Пензенской области, федерального бюджета на предоставление отдельным категориям граждан города Пензы субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Таблица №32

| № п/п | Наименование меры социальной поддержки | Источник финансирования | План на 2017 год, млн. руб. | План на 2018 год, млн. руб. | План на 2019 год, млн. руб. | План на 2020 год, млн. руб. | План на 2021 год, млн. руб. | План на 2022 год, млн. руб. | План на 2023 год, млн. руб. | План на 2024 год, млн. руб. | План на 2025 год, млн. руб. | План на 2026 год, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Средства бюджета Пензенской области | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
| 2 | Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (региональным категориям льготников) | Средства бюджета Пензенской области | 551,9 | 552,1 | 552,5 | 552,5 | 552,5 | 552,5 | 552,5 | 552,5 | 552,5 | 552,5 |
| 3 | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные категории льготников) | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Компенсация части расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | Средства бюджета города Пензы | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

3) Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МКП «Теплоснабжение г. Пензы». В программе учтены мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от  01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» утверждена инвестиционная программа  в сфере электроэнергетики филиала «МРСК Волги»-«Пензаэнерго» и ЗАО «Пензенская Горэлектросеть». В программах учтены мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения, качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» утверждена инвестиционная программа ООО «Горводоканал». В программе учтены мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и водоотведения, качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения и водоотведения.

Уполномоченным государственным органом на территории Пензенской области по взаимодействию с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов является Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, которое в установленном порядке утверждает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг такими организациями, по согласованию с органами местного самоуправления; утверждает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и осуществляет контроль за реализацией таких программ; согласовывает инвестиционные программы территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также осуществляет в установленном порядке контроль за реализацией таких программ; утверждает инвестиционные и производственные программы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и осуществляет контроль за выполнением данных программ, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий указанных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности. Расходы на реализацию инвестиционных программ МКП «Теплоснабжение г. Пензы», «МРСК Волги» – «Пензаэнерго», ЗАО «Пензенская Горэлектросеть», ООО «Горводоканал» включены в качестве инвестиционной составляющей в тарифе указанных организаций.

4) Оценка совокупности платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

# В соответствии с Постановлением Губернатора Пензенской области от 30.11.2016 г. № 158 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области» установлены следующие значения:

# Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Пензе на 1 полугодие 2016 года - 0%, на 2 полугодие 2016 года - 7%.

# Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги:

Таблица №33

| Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях |
| --- |
| Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса | Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги | Объемы и (или) нормативы потребления коммунальных услуг | Численность населения, изменение платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу | Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования/на территории Пензенской области |
| Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение. Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных ванной 1500-1700 мм с душем | Электроэнергия - 7,0%; газ - 3,0%; тепловая энергия - 7,5%; питьевое водоснабжение и водоотведение - 8,4% | Электроэнергия - 46,4 кВт в месяц на 1 чел. (среднестатистический объем потребления); газ - 13 куб.м в месяц на 1 чел.; тепловая энергия - 0,0262 Гкал на кв.м в месяц; питьевое водоснабжение - 4,4 куб.м на 1 чел. в месяц, горячее водоснабжение 3,2 куб.м на 1 чел. в месяц, водоотведение - 7,6 куб.м на 1 чел. в месяц | 524632 | 100% /38,9% |

# Размер предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины предельных индексов в среднем по Пензенской области на 2015-2018 гг. утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р и в соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в течение указанного долгосрочного периода пересмотру не подлежит.

Заместитель председателя

Пензенской городской Думы                                                                            Г.В. Тюрин